建设项目竣工环境保护

验收监测表

川国测监验字（2017）第92号

（报批件）

项目名称：中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司

金鸡关加油站

委托单位：中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司

四川国测检测技术有限公司

二〇一八年一月

项目名称：中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站

承担单位：四川国测检测技术有限公司

项目负责人：

报告编写人：

审核：

审    定：

参加人员：郑  华、张传清、魏  旭、徐建春、汪  燕、莫  娟、

曾文刚、李  玲、陈  浠、陈  雪、黄  静、闵  见、

张腾腾、黄其敏、张国鹏、明江梅、王柳霞、万木枝

四川国测检测技术有限公司

电话：028-85325802

传真：028-85325802

邮编：610041

地址：成都市锦江区金石路166号1栋2单元401～1301

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目外环境关系图

附图3、项目总平布置及监测布点图

附图４、项目分区防渗图

附件5、项目给排水平面布置图

附图6、项目环保设施照片

附件：

附件1、《关于中国石油四川销售分公司金鸡关加油站原址改扩建的批复》（雅安市经济和信息化委员会文件，雅经信运行[2013]4号，2013.4.3）；

附件2、《关于雅安雨城东金鸡关加油站灾后重建的立项批复》（中国石油四川销售分公司，油川销计[2013]259号，2013.12.5）；

附件3、《关于金鸡关加油站项目环境影响评价标准的函》（雅安市雨城区环境保护局，雨环函[2017]103号，2017.3.27）；

附件4、《关于中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目环境影响报告表的批复》（雅安市雨城区环境保护局，雨环审批[2017]46号，2017.8.3）；

附件5、企业环境保护管理制度；

附件6、环境风险应急预案备案表；

附件7、危险废物处置协议；

附件8、工况说明；

附件9、检测报告；

附件10、公众意见调查表；

附件11、《建设项目竣工环境保护验收监测委托书》；

附件12、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司 |
| 建设项目主管部门 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 （划√） |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 产品名称：汽柴油零售年销售量 设计产能：9480t/a 实际产能：9480t/a |
| 环评时间 | 2017年6月（补环评） | 开工时期 | 2013年4月 |
| 投入试生产 时间 | 2013年6月 | 现场监测 时间 | 2017年8月15号~16号和9月12号~13号 |
| 环评报告表 审批部门 | 雅安市雨城区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省地质工程勘察院 |
| 环保设施 设计单位 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司 | 环保设施 施工单位 | 中国石油天然气股份有限公司 四川雅安销售分公司 |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 91.5万元 | 比例 | 9.15% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保总投资 | 91.5万元 | 比例 | 9.15% |

表一（续）

| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）； 2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2010.12.22修订）； 3、《关于建设项目环境保护设施竣工验收适用标准有关问题的复函》（国家环保总局环函[2002]222号，2002.8.21）； 4、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部，环办[2015]113号，2003.1.7）； 5、《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2003]001号，2003.1.7）； 6、《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]01号，2006.1.4）； 7、《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6）； 8、《关于中国石油四川销售分公司金鸡关加油站原址改扩建的批复》（雅安市经济和信息化委员会文件，雅经信运行[2013]4号，2013.4.3）； 9、《关于金鸡关加油站项目环境影响评价标准的函》（雅安市雨城区环境保护局，雨环函[2017]103号，2017.3.27）； 10、《中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站建设项目环境影响报告表》（四川省地质工程勘察院，2017.6）； 11、《关于中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目环境影响报告表的批复》（雅安市雨城区环境保护局，雨环审批[2017]46号，2017.8.3）； 12、金鸡关加油站验收项目实施方案； 13、《建设项目竣工环境保护验收监测委托书》。 |
| --- | --- |
| 验收监测标准标号、级别 | 废气：执行《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4排放浓度限值； 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准； 固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。 |

表二 主要生产工艺

建设项目基本情况： 一、地理位置及外环境关系 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站位于雅安市雨城区雅州大道538号。根据现场勘察，加油站西北侧是雅安公交总站；西南侧为居民楼房；东北面是一个临时工地；南面是雅安国际商贸城。 项目地理位置图见附图1，外环境关系示意图见附图2。 项目建设概况 中国石油天然气股份有限公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是一家国有企业。为促进雅安社会经济的发展以及满足人民生活的要求，中国石油天然气股份有限公司下属公司中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司在雅安各区县建设了若干加油站，其中多数建成于上个世纪八、九十年代。由于历史上多种经营、收购改建、灾后重建等原因，中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司发现一些加油手续不能满足新环保法的要求。中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司向各二级分公司下达了《关于明确环评补办工作相关要求的通知》（油川销质安函[2015]75号，见附件1），主动要求各二级公司与当地环保部门联系，规范加油站的环评及环保验收手续。 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站于2013年4月进行原址改扩建，完善了站内的相关设施，改建后规模为：占地5958.96m2。中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站主要经营92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油。设置加油机6台双枪3台，四枪3台；埋地卧式储油罐5个，容积均为30m3，其中92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、98#汽油罐1个、0#柴油罐2个，总容积为120m3（柴油罐容积折半计入总容积），本项目为二级加油站。 2013年4月3日，雅安市经济和信息化委员会以雅经信运行[2013]4号文对本项目进行立项。四川省地质工程勘察院于2017年6月编制完成了《中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站建设项目环境影响报告表》。2017年8月雅安市雨城区环境保护局对该项目环境影响报告表予以批复（雨环审批[2017]46号）。 本项目于2013年完成建设，项目环评属于补办环评，目前主体设施和环保设施运行稳定、正常，运行能力达到设计运行能力，基本符合验收监测条件。 本项目全年运营365天，劳动定员11人。本项目为成品油销售、综合服务，项目组成及主要环境问题见表1，环保设施（措施）见表2。

表二（续）

表1 项目组成及主要环境问题 类别 项目名称 环评所批建设内容 及规模 实际建设内容 及规模 营运期可能产生的环境问题 备注 主 体 工 程 储油区 地埋卧式钢质油罐5个，总容积120m3（柴油罐容积折半计入总容积） 30m3的92#汽油储罐1个 30m3的95#汽油储罐1个 30m3的98#汽油储罐1个 30m3的0#汽油储罐2个 地埋卧式钢质油罐5个，总容积120m3（柴油罐容积折半计入总容积） 30m3的92#汽油储罐1个 30m3的95#汽油储罐1个 30m3的98#汽油储罐1个 30m3的0#汽油储罐2个 废气、废水、噪声、环境风险 / 加油棚 850m2，双枪加油机6台，均设置油气回收装置 850m2，双枪加油机6台，均设置油气回收装置 废气、废水、噪声 / 辅助工程 卸油点 采用密闭卸油设计，设置一次油气回收系统 采用密闭卸油设计，设置一次油气回收系统 废气、废水、噪声 / 加油车道地坪 面积为850m2，采用混凝土路面 面积为850m2，采用混凝土路面 废气、噪声 / 实体围墙 300m，H=2.5m 300m，H=2.5m / / 公用工程 消防沙箱 位于储油罐旁的围墙边，容积为2m3 位于储油罐旁的围墙边，容积为2m3 / / 消防设施 消防器材柜及消防器材架 消防器材柜及消防器材架 / / 绿化带 绿化面积150m2 绿化面积150m2 / / 配电箱 1台，位于站房配电房中 1台，位于站房配电房中 设备噪声 / 柴油发电机房 1台，发电机功率为30kw 1台，发电机功率为30kw / / 办公及生活设施 站房 400m2，位于站区中部，共两层，设置便利店、办公室、配电房和柴油发电机房 400m2，位于站区中部，共两层，设置便利店、办公室、配电房和柴油发电机房 废水、固废、噪声、废气 / 员工宿舍 位于站房二楼，供员工住宿休息 位于站房二楼，供员工住宿休息 / / 食堂 位于站房二楼，有5位员工于食堂用餐 位于站房二楼，有5位员工于食堂用餐 废水、固废、噪声、废气 厕所 位于站房内及站房东南侧 位于站房内及站房东南侧 / 环保设施 预处理池 2座，位于站房东南面和西南面，容积分别为20m3和15 m3 2座，位于站房东南面和西南面，容积分别为20m3和15 m3 废水、污泥 / 隔油池 1座，位于站房西北面，容积为5m3 1座，位于站房西北面，容积为12m3 废油 / 危废暂存间 设置在配套用房内，要求按照相关要求整改，特别是进行地面防渗，并设置标识 设置在配套用房内，已设置相关标识 危险废物、环境风险 / 废气回收 加油机已设置二次油气回收装置，共3台 加油机已设置二次油气回收装置，共3台 废气 /

表二（续）

表1 项目组成及主要环境问题（续） 类别 项目名称 环评所批建设内容 及规模 实际建设内容 及规模 营运期可能产生的环境问题 备注 环保设施 地下水防治 进行分区防渗，油罐区、加油区采取重点防渗，其他区域采取一般防渗 进行分区防渗，油罐区、加油区采取重点防渗，其他区域采取一般防渗 / / 水封井 无水封井 隔油池内设置水封池 / 废水管网 加油站内设置有排水沟，收集含油雨水，经隔油池隔油处理后与预处理后的洗车废水、生活污水一起收集于废水管网，排向污水处理厂处理 加油站内设置有排水沟，收集含油雨水，经隔油池隔油处理后与预处理后的洗车废水、生活污水一起收集于废水管网，排向污水处理厂处理 / / 表2 环保设施（措施）及投资估算一览表 内容 环评要求 实际落实 投资 （万元） 备注 废气治理 油气回收装置3套 油气回收装置3套 30.0 / 废水治理 预处理池（15m3、20m3） 预处理池（15m3、20m3） 4.0 / 隔油池（5m3） 隔油池（12m3） 2.0 / 储油区地面硬化等防渗处理 储油区地面硬化等防渗处理 3.5 / 噪声治理 隔音及减振等措施 隔音及减振等措施 1.5 / 固体废物 生活垃圾由环卫部门统一清运 生活垃圾由环卫部门统一清运 1.5 / 危险废物暂存设施 危险废物暂存设施 1.0 / 地下水防治 采用双层复合材料埋地罐、储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建灌区围堰和道路硬化等措施 采用双层复合材料埋地罐、储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建灌区围堰和道路硬化等措施 13.0 / 风险防范 环境风险投资 环境风险投资 35.0 / 合计 91.5 三、主要设备及能源消耗 本项目营运期能源消耗见表3，项目主要设备见4。 表3 本项目营运期能源消耗表 项目 名称 年耗量 来源 原辅材料 92#汽油 2500t/a 青龙油库、彭州石化 95#汽油 2000t/a 青龙油库、彭州石化 98#汽油 180t/a 青龙油库、彭州石化 0#柴油 4800 t/a 青龙油库、彭州石化 能源 电 30000kW 当地电网 水 地表水 2666.7m3 由市政自来水管网供应

表二（续）

表4 本项目主要生产设备表 序号 类别 名称、规格 单位 数量 备注 1 卧式地埋式钢制储罐 30m³汽油储罐 个 1 装92#汽油 2 30m³汽油储罐 个 1 装95#汽油 3 30m³汽油储罐 个 1 装98#汽油 4 30m³汽油储罐 个 2 装0#柴油 5 双油品双枪加油机 加油机 台 3 / 四油品四枪加油机 加油机 台 3 / 6 消防设备 2m³消防沙池 个 1 / 灭火毯 张 5 / CO2灭火器 台 3 / 干粉灭火器 台 22 / 7 卸油胶管 / 根 3 / 8 过滤器 / 个 3 / 9 快速卸油接头 / 套 3 / 10 阻火透气帽 / 个 3 / 11 磁卡量油孔 / 个 3 / 12 油气回收系统 / 套 3 / 13 柴油发电机 30kW 台 1 停电时使用 受中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司的委托，四川国测检测技术有限公司按照《关于认真做建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（川环发[2003]001号）的规定和要求，于2017年8月13日对工程进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料后，编制完成了《中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目竣工环境保护验收监测方案》。按照《监测方案》要求，于2017年8月15~16日和9月12~13日进行了现场监测，在此基础上，编制了《中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目竣工环境保护验收监测报告》。

表二（续）

验收监测范围： 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目的主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程。 验收监测内容： 废水排放监测； 废气排放监测； 厂界环境噪声监测； 固体废弃物处置情况检查； 环境管理检查； 公众意见调查。

表二（续）

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 本项目为成品油销售、综合服务，采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统 。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。 1、卸油工艺 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。 按汽油各种标号设置，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。通气管道、油气回收管道以大于1%的坡度坡向油罐。 本项目设卸油油气回收系统，卸油时，油罐车自带的油气回收装置连接三通快速接头，关闭机械呼吸阀和阻火器上的球阀，对油蒸汽进行回收。 2、储油工艺 汽油在储存罐中常压储存。5个30m3地埋卧式钢制油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层处理。卸油管向下伸至罐内距罐底0.20m处，并设置4根Ф50通气管，高度为4.5m。通气管口安装Ф50阻火器。 3、加油工艺 加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。 4、油气回收系统回收流程 加油站设一套汽油二次油气回收系统和一套卸油油气回收及集中式加油油气回收系统（回收效率均为95%）。该系统用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 卸油（一次）油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本站在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过DN80的导静电耐油软

表二（续）

管，将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道接口相连，当储油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。 加油（二次）油气回收：本站采用集中式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通气管连通。如启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用两根 DN50的通气管并联即可满足使用要求。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。 同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设置阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。 本项目运营期工艺流程见图1，工艺流程及产污位置见图2，卸油油气回收工艺流程见图3，加油油气回收工艺流程见图4，油气回收流程见图5。 图1 本项目运营期工艺流程图 图2 本项目运营期工艺流程及产污位置图 图3 项目卸油油气回收工艺流程图

表二（续）

图4 项目加油油气回收工艺流程图 图5 油气回收流程示意图

表三 主要污染物排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位） （一）废水的产生、治理及排放 本项目运营过程产生的废水主要包括为洗车废水、生活污水和雨天产生的含油雨水等。 ①洗车废水 洗车废水为加油站内提供的汽车清洗服务（人工清洗）而产生的污水，项目洗车废水产生量为3.31m³/d，经沉淀池沉淀处理后排入市政污水管网，沉淀池容积为50m3。 ②员工及进出加油站人员产生的办公及生活污水 本项目劳动定员11人，员工生活及办公、进出加油站司乘人员会产生生活污水，生活污水产生量为3.05m3/d。生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。项目设置2座化粪池，分别位于站房东南面和西南面，容积分别为20m3和15 m3。 ②含油雨水 本项目加油站内含油雨水经站内环保沟收集后进入项目区域内西侧隔油池中进行去油处理，处理后的不含油废水先进入化粪池进行预处理，再进入市政污水管网。项目隔油池位于位于站房西北面，容积为12m3。 本项目废水处理工艺流程见图5，项目水量平衡见图6。 图5 废水处理工艺流程图 图6 项目水平衡图（单位：m3/d）

表三（续）

（二）废气的产生、治理及排放 本项目大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体、汽车尾气和柴油发电机烟气。 ①非甲烷总烃 本项目储油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业时会产生少量油气，主要成分为非甲烷总烃，项目采用地埋式钢制储油罐，密闭性较好，储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境影响较小，可有效减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可在一定程度上减少非甲烷总烃的排放。本项目按要求设置一、二次油气回收系统对各环节产生的油气进行油气回收，未回收部分的非甲烷总烃废气经自然风稀释以无组织形式排放。 ②汽车尾气 本项目进出车辆进行短暂的停车，滞留时间较短，尾气排放量较少。停车场进出车辆也会排放一定量的汽车尾气，以无组织形式排放。 ③柴油发电机废气 本项目柴油发电机在使用过程中会产生废气，排放的废气经设备自带的尾气净化装置处理后由专用烟道引至室外排放。由于柴油发电机仅在停电时使用，其运行时间很少，产生的废气量较小。 （三）噪声的产生、治理 加油站噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声。其中，加油机的噪声强度一般在65~80dB（A），进出站内的机动车及人群活动噪声属于间歇性噪声，其源强值一般在70dB（A）左右。本项目主要噪声源降噪措施见表5。 表5 项目主要噪声源降噪措施 序号 噪声源 降噪措施 1 汽车 加强管理， 张贴禁止鸣笛、 缓速行驶牌， 车辆进站时减速、 禁止鸣笛、 加油时车辆熄火和平稳启动 2 加油泵 选用低噪声设备，设置减振垫，及时维护 3 人群活动噪声 加强管理，禁止喧哗 项目运营时采取噪声控制措施为：站房内部合理布局，在设备选型时优先选择噪声较小的合适的生产设备，应注意设备的日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题，对设备进行隔声减震，对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭，在站区四周种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐射传播。

表三（续）

（四）固体废弃物的产生、治理及排放 1、一般固体废物 本项目一般固体废弃物主要来源于员工、司乘人员产生的生活垃圾、化粪池污泥。 ①生活垃圾：生活垃圾主要来源于工作人员和顾客。本项目员工 11人，垃圾产生量为 5.5kg/d，项目每天接待顾客垃圾产生量约为125.3kg/d，项目生活垃圾产生总量为130.8 kg/d，垃圾经分类装袋收集后，由环卫部门统一清运处置，做到日产日清。 ②化粪池污泥：项目污泥主要产生于化粪池，污泥产生量约为 1.3t/a。污泥定期清掏，由环卫部门清运处理。 危险废物 本项目在生产过程中会产生废河沙、沾油废物、油罐清理废油渣以及隔油池油渣等危险废物。本项目加油区和卸油区地面滴落的废油采用河沙吸附方式处理，处理之后的河沙含油，属于HW08类危险废物，产生量约为1.8t/a；加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布等）属于危险废物豁免名单物质，可与生活垃圾一同处置。本项目产生的废河沙、沾油废物、油罐清理废油渣以及隔油池油渣等危险废物由企业分类收集后暂存于站区危废暂存区内，危废暂存间已设置专用标识。危险废物统一交由有处理资质单位处理，企业已与绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司签订危废处置协议（协议见附件）。 表6 项目所产生固体废弃物情况 种类 名称 数量 处置方式 一般固废废弃物 生活垃圾 47.7t/a 交由环卫部门统一清运处置 化粪池污泥 1.3t/a 危险固体废弃物 沾油废物 0.3t/a 属于危险废物豁免名单物质，可与生活垃圾一同处置 含油河沙 1.8t/a 交有处理资质单位处置，企业已与绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司签订危废处置协议 油罐清理废油渣 0.01t/a（每4-5年） 隔油池油渣 0.3t/a

表三（续）

（五）环保处理设施 主要污染源采取的污染防治措施建成情况见表7。 表7 污染源及处理措施表 类别 污染源 污染物名称 处理设施 排放口 排放 去向 废水 生活污水 SS、CODcr、BOD5、动植物油 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。 污水总排口 市政污水管网 洗车废水 SS、CODcr、BOD5、石油 洗车废水经沉淀池处理后进入市政污水管网 含油雨水 SS、CODcr、BOD5、石油 含油雨水经环保沟收集后进入隔油池后经化粪池处理后进入市政污水管网。 废气 储油罐大小呼吸 非甲烷总烃 经油气回收装置回收后，少量逸散油气经自然通风无组织排放 无组织排放 外环境 油罐车卸油 加油机作业 汽车尾气 CO、HC、NOx、SO2 经自然通风无组织排放 备用柴油发电机烟气 颗粒物、SO2、NOX 经设备自带尾气处理装置处理以后经专用烟道排放 有组织排放 噪声 加油泵和进出站的机动车及人群活动噪声 噪声 合理布局及采取隔震减振、距离及绿化带的衰减等措施 / 外环境 一般 固体 废物 工作人员及进出站司机、乘客 生活垃圾 生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理 / 妥善 处置 化粪池 污泥 污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理 / 妥善 处置 危险废物 设备维修 废棉纱、废手套、 属于危险废物豁免名单物质，可与生活垃圾一同处置 / 妥善 处置 含油河沙 交有处理资质单位处置，企业已与绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司签订危废处置协议 隔油池、储油罐 废油渣

表四 环评结论、监测结果、建议及要求

环评结论、建议及要求 （一）环评主要结论 本项目符合国家现有产业政策，与当地规划相容，选址合理，项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。项目厂址区域环境现状质量良好，采取的污染防治措施可行、有效，在严格落实本报告提出的各项环境保护措施后，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除，故本次评价认为，项目从环境保护角度论证是可行的。 （二）要求 项目营运期要经常对预处理池进行清掏，以保证废水能及时得到处理。项目必须按照安全评价的要求进行安全建设和运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。 2、加强安全检查，完善风险管理措施，必须保证油品不外泄，不造成环境污染事故发生。 3、进行油罐更换时，施工和建设单位需留下现场施工照片，以便管理部门进行查验。 4、加强油站内部管理，成立环境管理机构，负责全站区的环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验。 5、及时检查各阀门是否泄漏，并采取更换措施，保证运行安全，设备完好，防火防爆。 6、委托当地环境监测站，定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。 7、加油站每3年进行油罐、管线探伤作业，加油站探伤作业交由专业作业单位进行，由于探伤作业时专业设备会产生辐射，环评要求加油站进行探伤作业时设置缓冲区，除了作业人员外，其余人员不得入内。 （三）环评批复 雅安市雨城区环境保护局批复意见： 一、该项目已建成，属于补办环评手续。项目选址在雨城区雅州大道5 38号，本项目属《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）F5264机动车燃料零售行业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业给构调整暂行规定》（国法[2005]40号）中的十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，本项目为允许类。项目经雅安市经济和信息化委员会《关于中国石油四川雅安销售分公司金鸡关加油站原址改扩建的批复》（雅经信运行[2013]4号）并且已取得了四川省经济和信息化委员会颁发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证第T0135号)，项目建设符合国家当前的产业政策。中国石油四川销售分公司出具了《关于雅安雨城东金鸡关加油站灾后重建的立项批复》(油川销计[2013] 259号)，本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知”（国土资发[2006]296号）规定的项目。本项目2006年9月已获得国有土地使用证（雅市国用（2006）第12936号）。雅安市安全生产监督管理局颁发了《危险化学品经营许可证》（登记编号：川T安经字[2015]001263）。项目总投资1000万元，其中环保投资91.5万元，占总投资比例9.15%，建设内容及规模：该加油站占地面积5958.96m2，总建筑面积700m2。设置双枪加油机3台，四枪加油机3台，总共6台；埋地卧式储油罐5个，容积均为30m3，其中92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、98#汽油罐1个、0#柴油罐2个，总容积为120m3（柴油罐容积折半计入总容积）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）中加油站等级划分表（表1-1），该项目属于二级加油站。项目主体工程包括建设6台潜油泵加油机，其中双枪、四枪各3台，5个钢质埋地卧式油罐、总容积120m3（柴油罐容积折半计入总容积，1个850m2罩棚；辅助工程包括卸车点和加油车道等；公用二程有给排水系统、供电系统、安全消防系统；环保工程为油气回收装置等；办公生活设施主要是建筑面积400m2的站房。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环保角度分析项目可行。因此，我局原则上同意报告表结论，你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 项目在运行中应重点做好以下工作: （一）建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，落实环保岗位责任制，严格按照“报告表”提出的要求认真落实项目环保设施“三同时”制度建设;确保各项污染物长期、稳定达标排放。制定切实有效的环保管理制度和环境风险防范措施。 （二）经营期间应做到：清洁经营、回收油气、净化排放。 （三）认真落实环评报告表中提出的环保措施，做好大气防护安全，保证废气达标排放。 （四）采取隔声、降噪措施，确保声环境质量达标排放。 （五）加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 （六）按照“清污分流、雨污分流”的原则。含油雨水经沉砂隔油池处理后回用，防止造成地下水污染；生活污水经预处理池处理后，由周边农户定期清掏化粪池污水用于周边农

表四（续）

田施肥，禁止外排。 按照安评要求进行安全建设和营运，建立有效的应急预案，落实环境风险防范措施及事故防范、减缓措施，以满足环境风险管理要求，确保环境安全。 生产过程中产生的危险废物，集中收集后送有资质单位统一处置；生活垃圾收集后运往垃圾场处理。 本项目涉及废水经预处理池处理后排入市政污水管网进入雅安市污水处理厂处理达标排放，项目水污染物总量控制指标纳入雅安市污水处理厂调剂。因此，本项目不需设置总量控制指标。 四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。项目建设中必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方可投入运行。

表五 验收监测标准及监测内容

验收监测标准 根据验收监测依据中9和10的要求，中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目验收监测标准执行国家现行排放标准。 1、废水验收监测评价标准 废水验收监测评价标准见表8。 表8 废水验收监测评价标准 验收监测标准 环评使用标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 项目 排放限值 项目 排放限值 pH 6~9 pH 6~9 化学需氧量 500mg/L 化学需氧量 500mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 悬浮物 400mg/L 悬浮物 400mg/L 石油类 20mg/L 动植物油 100mg/L 《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 项目 排放限值 项目 排放限值 氨氮 45mg/L 氨氮 45mg/L 2、有组织废气验收监测评价标准 有组织废气验收监测评价标准见表9。 表9 有组织废气排放评价标准 验收监测标准 环评使用标准 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4排放浓度限值 / 项目 排放浓度 非甲烷总烃 25g/m3 3、无组织废气验收监测评价标准 无组织废气验收监测评价标准见表10。 表10 无组织废气排放评价标准 验收监测标准 环评使用标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 项目 排放浓度 项目 排放浓度 非甲烷总烃 4.0mg/m3 非甲烷总烃 4.0mg/m3

表五（续）

4、厂界环境噪声验收监测评价标准 厂界环境噪声验收监测评价标准见表11。 表11 厂界环境噪声排放评价标准 验收监测标准 环评使用标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 昼间 60dB(A) 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 夜间 50dB(A) 5、总量控制指标 本项目排放废水为生活污水，总量控制指标已纳入雅安市污水处理厂内，故环评建议本项目不再单独设置总量控制指标。本项目环评建议总量控制指标见表12。 表12 四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目污染物总量控制建议指标 项目 环评建议总量控制指标 废水 CODCr 1.17t/a NH3-N 0.105t/a

表五（续）

验收监测内容 验收期间工况情况 在验收监测期间，要求厂方调整生产负荷，并保持生产稳定，才能进入现场监测。在工程污染物排放监测时，生产负荷必须达到了75%设计生产能力以上并保持生产稳定，才能进入现场监测，如在监测过程中，负荷低于75%或工况不正常应停止监测。 在验收监测期间（2017年8月15~16日和9月12~13日），中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目生产负荷详见表13。 表13 验收监测期间生产工况统计表 监测时间 名称 8月15日 8月16日 9月12日 9月13日 0# 10.2t 10.2t 10.2t 10.2t 92# 5.8t 5.8t 5.8t 5.8t 95# 4.7t 4.7t 4.7t 4.7t 98# 0.42t 0.42t 0.42t 0.42t 生产负荷 81% 81% 81% 81% 废水监测 1.监测项目 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类。 2.监测点位 在项目污水总排口设1个监测点位，详见图2。 3.监测频次 每天采样4次，连续监测2天。 4.分析方法 监测分析方法见表14。 表14 废水监测项目、频率及监测方法 排口 监测项目 监测方法 方法来源 监测时间、频率 项目污水总排口 pH 玻璃电极法 GB6920-1986 连续监测两天，每天四次 悬浮物 重量法 GB11901-1989 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ828-2017 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ505-2009 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012

表五（续）

有组织废气监测 1.监测项目 非甲烷总烃。 2.监测点位 在项目油气处理装置排放口设1个监测点位，详见附图3。 3.监测频次 1小时内等时间间隔采样3次，连续监测2天。 4.分析方法 监测分析方法见表15。 表15 有组织废气监测方法 序号 项目 分析方法 方法来源 1 非甲烷总烃 气相色谱法 HJ/T38-1999 无组织废气监测 1.监测项目 非甲烷总烃。 2.监测点位 在厂界外下风向10米范围内最高浓度设3个无组织废气监测点位。 3.监测频次 每天采4次，获得4个小时均值，连续监测2天。 4.分析方法 无组织废气检测方法见表16。 表16 无组织废气监测方法 序号 项目 分析方法 方法来源 2 非甲烷总烃 气相色谱法 HJ/T38-1999 噪声监测 1.监测点位 沿本项目法定厂界布点，共设4个厂界环境噪声监测点（1#~4#）。噪声监测点位布点图见附图。 2.监测项目 等效连续A声级Leq[dB(A)]。

表五（续）

3.监测时间、频率 连续监测2天，昼夜各监测1次。 4.监测方法 监测方法见表17。 表17 噪声监测方法 序号 项目 分析方法 方法来源 1 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 质量控制和质量保证 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 （1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）现场采样和测试，按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。 （7）水质监测过程质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； 各监测项目均在现场采集10%平行样，实验室分析时再增加10%的平行样；质控样、加标回收、平行样结果均符合要求。 （8）废气监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。 废气监测仪器在使用前应对采样器流量进行了自校准。 （9）噪声监测仪使用精度为2型积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均小于0.5dB。噪声监测仪在检定的有效期内。

表五（续）

噪声测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s，符合的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的测试气象条件。 （10）监测报告严格实行三级审核制度。 固体废弃物处置措施检查 本项目产生的一般固废主要为员工及进出站司机、乘客产生的生活垃圾以及化粪池污泥等。 生活垃圾经分类装袋收集后，由环卫部门统一清运处置；化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理。加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布等）属于危险废物豁免名单物质，可与生活垃圾一同处置。本项目产生的废河沙、沾油废物、油罐清理废油渣以及隔油池油渣等危险废物由企业分类收集后暂存于站区危废暂存区内，危废暂存间已设置专用标识。危险废物统一交由有处理资质单位处理，企业已与绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司签订危废处置协议（协议见附件）。 公众意见调查 本次公众参与调查本着公开、平等、广泛和便利的原则，让民众对本项目的建设情况有所了解，征询他们的意见、要求和愿望，使该项目能得到公众认可，取得公众的理解和支持。共发出公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效调查表30份，调查人群年龄从20～53岁，文化程度从小学到本科，民族全部为汉族，均在该公司工作或附近居住。结果统计，对中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目环保工作满意或基本满意的占100%，无不满意。公众意见调查情况统计表见表18。 表18 公众意见调查情况统计表 项目 公众意见问卷调查结果 您是否知道本项目 知道 不知道 其他 25 83% 5 17% / / 您对本项目的 环保工作是否满意 满意 基本满意 不知道 18 60% 12 40% / / 您认为本项目对环 境的影响主要体现在 水污染 大气污染 噪声污染 4 13% 15 50% 7 23% 生态破坏 无污染 不知道 5 17% 15 50% 1 3% 您认为本 项目对您 的影响主 要体现在 / 有正影响 有负影响 无影响 不知道 工作方面 6 20% / / 23 77% 1 3% 生活方面 5 17% / / 23 77% 2 7% 您对本项目的意见或建议：无。

表六、废水监测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 平均值 | 标准限值 | 单位 |
| 污水总排口 | 2017.09.12采样 | pH | 7.35 | 7.39 | 7.32 | 7.37 | 7.32~7.39 | 6~9 | 无量纲 |
|  |  | 悬浮物 | 43 | 51 | 44 | 43 | 45 | 400 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 126 | 148 | 140 | 134 | 137 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 61.5 | 64.5 | 64.5 | 54.5 | 61 | 300 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 43.0 | 40.0 | 41.2 | 42.7 | 41.7 | 45 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20 | mg/L |
|  | 2017.09.13采样 | pH | 7.44 | 7.42 | 7.47 | 7.45 | 7.42~7.47 | 6~9 | 无量纲 |
|  |  | 悬浮物 | 46 | 50 | 55 | 50 | 50 | 400 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 138 | 144 | 115 | 122 | 130 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 54.5 | 66.5 | 48.5 | 62.5 | 58 | 300 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 40.5 | 43.6 | 42.3 | 39.1 | 41.4 | 45 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 20 | mg/L |

验收监测期间，环保设施运行正常，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进行评价，项目污水总排口处处氨氮外其他所测指标排放浓度均达标；按照《污水排入城镇地下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准进行评价，项目污水总排口处所测氨氮排放浓度达标。

表七、废气监测结果

有组织废气监测结果

| 监测点位 | 检测 项目 | 检测结果 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017.08.15 | 2017.08.16 |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 油气处理装置 排气筒 | 非甲烷 总烃 | 1.32×10-3 | 1.49×10-3 | 1.64×10-3 | 1.48×10-3 | 1.48×10-3 | 1.39×10-3 | 1.35×10-3 | 1.41×10-3 | 25 | g/m3 |

无组织废气监测结果

| 检测 点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017.08.15 | 2017.08.16 | 标准限值 | 单位 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 1# | 非甲烷 总烃 | 1.26 | 1.46 | 1.81 | 1.84 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.56 | 4.0 | mg/m3 |
| 2# |  | 1.92 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.51 | 1.80 | 1.96 | 1.42 |  | mg/m3 |
| 4# |  | 1.27 | 1.33 | 1.20 | 2.06 | 1.77 | 1.81 | 1.61 | 1.58 |  | mg/m3 |

验收监测期间，环保设施运行正常，按照《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4排放浓度限值进行评价，金鸡关加油站项目排放废气所中的非甲烷总烃浓度均达标；按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值进行评价，金鸡关加油站项目所排放废气中的非甲烷总烃浓度达标。

表八、噪声监测结果

表19 厂界噪声监测结果结果 检测 项目 检测 点位 检测时间、时段及结果 8月15日 主要声源 测量值 背景值 结果值 单位 厂界 噪声 1#厂界北侧 10:32 车辆噪声 56.7 53.4 54 dB(A) 22:32 车辆噪声 47.6 44.2 45 dB(A) 2#厂界东侧 10:54 车辆噪声 55.4 52.1 52 dB(A) 22:56 车辆噪声 46.8 43.4 44 dB(A) 3#厂界南侧 11:22 车辆噪声 52.3 49.1 49 dB(A) 23:23 车辆噪声 45.3 41.9 42 dB(A) 4#厂界西侧 11:47 车辆噪声 55.8 52.2 53 dB(A) 23:52 车辆噪声 46.4 43.2 43 dB(A) 备注：检测时，无雨雪，无雷电，风速＜5m/s。 表19 厂界噪声监测结果结果（续） 检测 项目 检测 点位 检测时间、时段及结果 8月16日 主要声源 测量值 背景值 结果值 单位 厂界 噪声 1#厂界北侧 10:33 车辆噪声 56.9 53.8 54 dB(A) 22:27 车辆噪声 47.3 43.8 44 dB(A) 2#厂界东侧 10:52 车辆噪声 55.7 52.7 53 dB(A) 22:49 车辆噪声 46.7 43.6 43 dB(A) 3#厂界南侧 11:16 车辆噪声 52.4 49.3 49 dB(A) 23:13 车辆噪声 46.4 42.9 43 dB(A) 4#厂界西侧 11:48 车辆噪声 55.3 51.8 52 dB(A) 23:44 车辆噪声 47.3 43.6 45 dB(A) 备注：检测时，无雨雪，无雷电，风速＜5m/s。 厂界噪声监测时间为2017年8月15日～16日，测试时无雨雪、无雷电天气、风速<5m/s，监测使用的声级计经计量部门检定、并在有效使用期内，测量前后对声级计进行校准。验收监测期间，环保设施运行正常，从表中监测结果可知，厂界噪声监测点2天昼夜间噪声各1次的监测中，昼夜间厂界环境噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

表九、环境管理检查结果

环保三同时执行情况 该项目建设过程中，执行环境影响评价法和“三同时”制度。环评、环保设计、试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目总投资为1000万元，环保总投资91.5万元，占项目总投资的9.15%。 环保管理制度 1、环境管理机构：中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司成立了环境保护领导小组，分管环境保护的副总经理是公司环境保护的直接责任人，负责领导本公司环境保护工作。 2、环境管理制度：中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司制定了《环保管理制度》，将环境管理纳入了公司的运营生产当中，在运营全过程建立了环境管理制度。 固体废弃物处置情况检查 本项目产生的一般固废主要为员工及进出站司机、乘客产生的生活垃圾以及化粪池污泥等。 生活垃圾经分类装袋收集后，由环卫部门统一清运处置；化粪池污泥半年清掏一次，由环卫部门清运处理。沾油废物（废抹布等）属于危险废物豁免名单物质，可与生活垃圾一同处置。本项目产生的废河沙、油罐清理废油渣以及隔油池油渣等危险废物由企业分类收集后暂存于站区危废暂存区内，已设置专用标识。危险废物统一交由有处理资质单位处理，企业已与绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司签订危废处置协议（协议见附件）。 绿化情况 厂区种植了草皮和其它花草树木，绿化面积约150m2。 总量控制 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目验收时监测的污染物实际排放量统计见表20。 表20 项目污染物排放总量统计表 类别 项目 环评建议排放总量 实际排放总量 备注 废水 CODCr 1.17t/a 0.310t/a / NH3-N 0.105t/a 0.097t/a / 经计算，本次验收监测工程中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目外排废水中CODCr年排放总量为0.310t/a，氨氮年排放总量为0.097t/a，均低于环评建议总量控制标准。

表九（续）

环评及试生产批复检查 本项目环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表21。 表21 环评批复文件执行情况检查表 环评批复 落实情况 金鸡关加油站位于雨城区雅州大道538号，项目总投资1000万元，其中环保投资91.5万元，占总投资比例9.15%，建设内容及规模：该加油站占地面积5958.96m2，总建筑面积700m2。设置双枪加油机3台，四枪加油机3台，总共6台；埋地卧式储油罐5个，容积均为30m3，其中92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、98#汽油罐1个、0#柴油罐2个，总容积为120m3（柴油罐容积折半计入总容积）。项目主体工程包括建设6台潜油泵加油机，其中双枪、四枪各3台，5个钢质埋地卧式油罐、总容积120m3（柴油罐容积折半计入总容积，1个850m2罩棚；辅助工程包括卸车点和加油车道等；公用二程有给排水系统、供电系统、安全消防系统；环保工程为油气回收装置等；办公生活设施主要是建筑面积400m2的站房。 金鸡关加油站位于雨城区雅州大道538号，项目总投资1000万元，其中环保投资91.5万元，占总投资比例9.15%，建设内容及规模：该加油站占地面积5958.96m2，总建筑面积700m2。设置双枪加油机3台，四枪加油机3台，总共6台；埋地卧式储油罐5个，容积均为30m3，其中92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、98#汽油罐1个、0#柴油罐2个，总容积为120m3（柴油罐容积折半计入总容积）。项目主体工程包括建设6台潜油泵加油机，其中双枪、四枪各3台，5个钢质埋地卧式油罐、总容积120m3（柴油罐容积折半计入总容积，1个850m2罩棚；辅助工程包括卸车点和加油车道等；公用二程有给排水系统、供电系统、安全消防系统；环保工程为油气回收装置等；办公生活设施主要是建筑面积400m2的站房。 加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 加油站地下油罐已更新为双层罐。 建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，落实环保岗位责任制，严格按照“报告表”提出的要求认真落实项目环保设施“三同时”制度建设;确保各项污染物长期、稳定达标排放。制定切实有效的环保管理制度和环境风险防范措施。 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司成立了环境保护领导小组，分管环境保护的副总经理是公司环境保护的直接责任人，负责领导本公司环境保护工作。企业已制定了《环保管理制度》，将环境管理纳入了公司的日常运营当中，在运营过程建立了环境管理制度。 认真落实环评报告表中提出的环保措施，做好大气防护安全，保证废气达标排放。 项目已落实安装油气回收装置，保证废气达标排放。 采取隔声、降噪措施，确保声环境质量达标排放。 项目已采取隔声、降噪措施，确保声环境质量达标排放。 按照“清污分流、雨污分流”的原则。含油雨水经沉砂隔油池处理后回用，防止造成地下水污染；生活污水经预处理池处理后，由周边农户定期清掏化粪池污水用于周边农田施肥，禁止外排。 项目洗车废水经沉淀池沉淀处理后排入市政污水管网，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，含油雨水经站内环保沟收集后进入项目区域内西侧隔油池中进行去油处理，处理后的不含油废水先进入化粪池进行预处理，再进入市政污水管网。 生产过程中产生的危险废物，集中收集后送有资质单位统一处置；生活垃圾收集后运往垃圾场处理。 生产过程中产生的危险废物，集中收集后送有资质单位统一处置；生活垃圾收集后运往垃圾场处理。

表九（续）

环保设施运行检查 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目验收期间环保设施运行正常，环保管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。主要设施现场照片见附图。

表十 验收监测结论、主要问题及建议

验收监测结论 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站项目基本执行了环保“三同时”制度，项目环保总投资91.5万元，占项目总投资的9.15%。环保设施基本按环评的要求来实施完成，各项环保管理制度基本健全，环保设施运行正常，对环保设施的运行和维护建立了相应的管理制度，并由专职人员负责实施，对潜在突发性环境污染事故隐患，有相应的应急制度和措施。 验收监测期间，项目环保设施运行正常，全厂产生的废水所测指标日平均值均达到了验收标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求；有组织废气中非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4标准浓度限值及排放高度要求；无组织废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界环境噪声监测点位的监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值；该项目产生的固体废弃物均按规定综合利用处置；本项目外排废水中CODCr年排放总量为0.310t/a，氨氮年排放总量为0.097t/a，均低于环评建议总量控制标准。 建议 （1）加强环保设施的管理及维护，加强对环保设施的检查，确保环保设施正常运行。 （2）进一步完善应急预案，落实各项环保管理制度和应急预案，进行环境污染事故应急演练，防止发生环境污染事故。 （3）企业应加强对噪声污染的治理，进一步降低噪声排放，削减噪声对周边环境的影响。 （4）企业应加强对危险废物的收贮及管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。 （5）加强环境监测与管理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                                     填表人(签字): 刘婷婷                         项目经办人(签字): 张  健

| 建设 项目 | 项目名称 | 金鸡关加油站 | 建设地点 | 雨城区雅州大道538号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司 | 邮编 | 625000 | 联系电话 | 13508169161 |
|  | 行业类别 | F5264 机动车燃料销售 | 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技术改造 | 建设项目开工日期 | 2013.4 | 投入试运行日期 | 2013.6 |
|  | 设计生产能力 | 汽柴油零售年销售量9480t/a | 实际生产能力 | 汽柴油零售年销售量9480t/a |
|  | 投资总概算(万元) | 1000 | 环保投资总概算(万元) | 91.5 | 所占比例% | 9.15% | 环保设施设计单位 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司 |
|  | 实际总投资(万元) | 1000 | 实际环保投资(万元) | 91.5 | 所占比例% | 9.15% | 环保设施施工单位 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司 |
|  | 环评审批部门 | 雅安市雨城区环境保护局 | 批准文号 | 雨环审批[2017]46号 | 批准时间 | 2017.8.3 | 环评单位 | 四川省地质工程勘察院 |
|  | 初步设计审批部门 | 雅安市经济和信息化委员会 | 批准文号 | 雅经信运行[2013]4号 | 批准时间 | 2013.4.3 | 环保设施监测单位 | 四川国测检测技术有限公司 |
|  | 环保验收审批部门 | 雅安市雨城区环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 9.5 | 废气治理(万元) | 30 | 噪声治理(万元) | 1.5 | 固废治理(万元) | 2.5 | 绿化及生态(万元) | / | 其它(万元) | 13 |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | 8760h/a |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目 详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 | / | － | － | 0.2325 | / |  | － | / |  | － |  |
|  | 化学需氧量 | / | 133.5 | 500 | / | / | 0.310 | 1.17 | / | 0.310 | / | +0.310 |
|  | 氨 氮 | / | 41.6 | 45 | / | / | 0.097 | 0.105 | / | 0.097 | / | +0.097 |
|  | 废 气 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  | / |

# Text boxes

计量

提枪加油

收枪复位

自流

抽取

油罐车来油

地埋储油罐

加油机

油气

汽油油气

汽油油气

油罐车

地埋储油罐

加油机

加油车

汽车尾气、交通噪声         挥发油气         噪声、挥发油气       汽车尾气、交通噪声

油品

油罐

卸油回气管道

油罐车

油气

油气

汽车油箱

油气回收型加油枪

油罐

油气

油气

集中式油气回收真空泵

油气

沉淀池

洗车废水

污水处理厂

市政污水管网

生活污水

预处理池

含油雨水

隔油池

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年