目  录

前  言	1

1 项目及项目区概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 项目区概况	6

2 水土保持方案和设计情况	10

2.1 主体工程设计	10

2.2 水土保持方案	11

2.3 水土保持方案变更	12

2.4 水土保持后续设计	12

3 水土保持方案实施情况	13

3.1 水土流失防治责任范围	13

3.2 弃渣场设置	15

3.3取土场设置	15

3.4水土保持措施总体布局	17

3.5水土保持设施完成情况	19

3.3 水土保持投资完成情况	26

4 水土保持工程质量	29

4.1 质量管理体系	29

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价	30

4.3 总体质量评价	36

5 工程初期运行及水土保持效果	37

5.1 初期运行情况	37

5.2 水土保持效果	37

5.3 公众满意度调查	39

6 水土保持管理	41

6.1 组织领导	41

6.2 规章制度	41

6.3 建设管理	41

6.4 水土保持监测	41

6.5 水土保持监理	42

6.6 水行政主管部门监督管理落实情况	43

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	43

6.8 水土保持设施管理维护	44

7 结论	45

7.1 结论	45

7.2 遗留问题安排	46

8 附件及附图	47

8.1 附件	47

8.2 附图	47

# 前  言

天全县宋家坪水电站（以下简称“本项目”或“本工程”）选址于雅安市天全县紫石乡境内，位于喇叭河风景区西南侧，东距天全县城33km，场址紧临喇叭河景区道路，场址南侧7.0km接G318川藏公路，场址中心地理坐标：北纬30°04'04.47"，东经102°25'21.26"，对外交通十分便利。项目区属构造剥蚀中山地貌，基本适宜项目建设。

天全县宋家坪水电站属于新建、建设类项目，建设单位为天全县宋家坪电力有限公司，属于水电枢纽工程，Ⅳ等小（Ⅰ）型工程，主要永久性构筑物按4级设计，次要临时性构筑物按5级设计；拦河坝设计洪水30年一遇，校核洪水200年一遇；发电厂区设计洪水20年一遇，校核洪水50年一遇。

宋家坪水电站选址于天全河一级支流-喇叭河，为引水式电站，工程装机3×5.0MW，厂房内安装3台卧式混流发电机组，设计年均发电量7840kW•h。主要建筑物由首部枢纽、引水系统、厂房枢纽组成。引水系统全长1600m，包括引水暗涵及引水隧洞，压力管道208m，简单单元接线6.3kV升压至110kV出线接电力网。

本项目已于2014年10月开工建设，已于2017年4月建成并投入试运行，工程建设期31个月，目前已投运3年。项目实际完成总投资14700.00万元，其中土建投资11438.48万元，资金来源为企业自筹。

本项目总占地6.06hm2，其中工程永久占地区占地1.68hm2，施工临时占地区占地2.72hm2，渣场区占地1.66hm2。

本项目土石开挖总量19.57万m3（其中含表土剥离0.77万m3），土石方回填及利用总量13.07万m3（其中含表土回覆0.77万m3），工程建设产生弃土共计6.50万m3，产生弃土均调配至规划的2座弃渣场集中弃置。

本项目水土保持方案编制于2008年10月，报告书是在初步设计基础上编制完成，方案编制单位为雅安市水利水电勘测设计研究院。

2008年9月，主体设计单位四川君信工程项目管理咨询有限公司完成了《天全县宋家坪水电站初步设计》，2008年12月，雅安市发展和改革委员会以《关于印发<天全县宋家坪水电站初步设计技术咨询意见>的通知》（雅发改能交[2008]55号）对本项目初步设计进行了批复。

2009年1月，雅安市发展和改革委员会以《关于天全县宋家坪水电站项目核准的批复》（雅发改能交[2009]2号）对本项目进行核准立项，核准装机规模1.5万千瓦，多年平均发电量7840万千瓦。

2014年1~8月，主设单位四川君信工程项目管理咨询有限公司完成了《天全县宋家坪水电站施工图设计》，初设阶段与施设阶段不涉及重大变更。

项目主体工程施工单位为中国水利水电第一工程局有限公司，主体工程监理单位为四川锦欣工程建设监理有限公司。本项目施工期水土保持设施的监理工作纳入主体工程监理一并完成，本项目的水土保持监测工作在工程施工期由建设单位自行监测。

为确保本项目现阶段水土保持工作更具全面性、针对性，2020年7月，建设单位特委托四川恒得复生态科技有限公司进行水土保持补充监测工作，2020年7月~2020年8月，监测单位对工程建设区域进行了回顾性调查监测和现状监测，监测结果表明，项目水土保持设施进行了试运行和养护等工作，建设区范围内各项水土保持设施运行良好，工程区水土保持效果基本达到设计目标，具备验收的条件，监测单位于2020年8月底完成《天全县宋家坪水电站水土保持监测总结报告》。

依据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）等有关法律法规，建设项目的水土保持设施“三同时”的要求，2020年8月，建设单位委托四川东恒工程咨询有限公司开展本项目的水土保持验收评估工作及水土保持设施验收报告编制工作。评估单位于2020年7~8月深入本工程现场进行实地查勘及设计资料的收集和整理，检查了工程建设扰动区内的水土流失现状，详查了水土保持工程设施、植物措施的实施情况和实施效果，同时进行了公众调查，并与工程建设有关单位进行了座谈，调阅了施工、监理、质量评定、竣工验收等相关资料，全面、系统地进行了此次技术评估工作。

评估单位收集审阅了工程设计、施工等档案资料，认真、仔细核实了各项措施的工程量和质量，对本工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了评估，于2020年9月编制完成了《天全县宋家坪水电站水土保持设施验收报告》。

本报告在编制过程中，得到了雅安市水利局、天全县水利局的大力支持与指导，同时也得到了建设单位以及水土保持监测单位、监理单位、施工单位等参建单位的大力支持和协助，在此一并表示衷心的感谢！

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 地理位置

天全县宋家坪水电站位于雅安市天全县紫石乡境内，位于喇叭河风景区南侧，东距天全县城33km，场址紧临喇叭河景区道路，场址南侧7.0km接G318川藏公路，场址中心地理坐标：北纬30°04'04.47"，东经102°25'21.26"，对外交通十分便利。

图1-1 地理位置图

### 主要技术经济指标

本项目为新建，建设类项目，建设单位为天全县宋家坪电力有限公司，属于水电枢纽工程。本工程属于Ⅳ等小（Ⅰ）型工程，主要永久性构筑物按4级设计，次要临时性构筑物按5级设计，洪水标准：拦河坝设计洪水30年一遇，校核洪水200年一遇；发电厂区设计洪水20年一遇，校核洪水50年一遇。

宋家坪水电站选址于天全河一级支流-喇叭河，为引水式电站，工程装机3×5.0MW，厂房内安装3台卧式混流发电机组，设计年均发电量7840kW•h。主要建筑物由首部枢纽、引水系统、厂房枢纽组成。引水系统全长1600m，包括引水暗涵及引水隧洞，压力管道208m，简单单元接线6.3kV升压至110kV出线接电力网。

### 项目投资

本项目实际完成总投资14700.00万元，其中土建投资11438.48万元，资金来源为企业自筹。

### 项目组成及布置

本电站为引水式电站，由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽组成。喇叭河拦河坝所取流量，经长118.35米钢筋砼暗涵引至蜂子沟坝内廊道，汇集蜂子沟流量后，经开敞式沉砂池、长1562.274米的压力引水隧洞至调压井，调压井后接地下埋管长187.816米侧向引进主厂房。

（1）首部枢纽

宋家坪电站首部枢纽由喇叭河拦河坝与蜂子沟拦河坝及沉砂池等组成。喇叭河拦河坝坝址（中心地理坐标：东经102°25′2.71″，北纬30°4′50.79″）位于喇叭河蜂子沟口上游115m，沿右岸引水至蜂子沟拦河坝，设计引用流量约18m3/s。

宋家坪电站蜂子沟坝(右坝)坝址区（中心地理坐标：东经102°25′0.38″，北纬30°4′47.28″）位于喇叭河蜂子沟口上游，距蜂子沟口为50m，引用流量约8m3/s。

引水系统位于喇叭河右岸，经沉沙池 后进入隧洞，经长约38.563m的暗渠和1562.274m的有压隧洞到调压室。引用流量约24.3m3/s，首部枢纽由喇叭河坝、蜂子沟坝以及沉砂池等建筑物组成。取水方式 选取底拦栅取水方式，两坝取水廊道通过长114m的暗渠相连后进入蜂子沟坝下游右岸沉砂池集中沉砂喇叭河水量通过长约118.35米、净宽3.0米、净高2.8米的钢筋砼箱涵引到蜂子沟格栅廊道与蜂子沟水量汇合后，集中进入沉砂池沉淀泥沙。沉砂池紧接蜂子沟进水闸布置于旅游公路的外侧开 阔的漫滩上。沉砂池厢长85，宽10米矩形，全深5米，底坡1%。池末 设置冲砂闸孔口尺寸为3.0×3.0米（宽×高）潜孔，沉砂池溢流侧堰布置 于沉砂池进口，侧堰长54米，设计溢流量35 m3/s，沉沙池内正常高水位1448m。

（2）引水系统

引水建筑物主要由进水闸、引水隧洞、调压井、压力管道等组成。

引水隧洞：喇叭河拦河坝所取流量，经长118.35m 钢筋砼暗涵引至蜂子沟坝内廊道，汇集蜂子沟流量后，经开敞式沉砂池和长1562.274m的压力引水隧洞至调压井，调压井后接地下埋钢管长187.816m，侧向引进主厂房。本项目采用有压引水暗渠，根据枢纽总体布置特点，本工程的引水线路选择于河流右岸。沉砂池的中心地理坐标：东经102°25′2.92″，北纬30°4′44.86″；引水隧洞口的地理坐标：东经102°25′4.55″，北纬30°4′43.28″；调压井的地理坐标：东经102°25′24.48″，北纬30°3′54.90″；。

有压引水隧洞长1562.274m，断面采用城门洞型断面，隧洞纵坡1/1000，断面底宽3.8m，洞身净高5.437m，其中直墙高3.536m。I类围岩段顶拱采用C20砼喷护厚8cm—10cm，其余部位采用C20砼衬砌厚15cm；Ⅲ类围岩段边顶拱C20砼衬砌厚30cm，底板采用C20砼衬砌厚15cm。

调压井：调压井布置在厂房后坡中部。调压井内径为10m，调压井底 板顶高程为1416.00m，井顶高程为1448.00m。调压井采用C20钢筋砼作 结构衬砌，底板厚1.5m，井壁厚1.0m，调压井总高33.5m。压力管道：压力管道由地下埋管段和地下钢衬钢筋砼管段组成。地下 埋管分上平管段、斜管段和下平管段组成，其中斜管倾角为60°。压力管道主管内径为3.2m，支管内径为1.3m，主管总长187.816m；主支管根，长度为13.982m，内径为2.5m，支管3根，总长43.421m。管道呈卜形分岔进场。压力管道管壁厚度分别取10-16 m，材料为Q235、Q345。管道设镇墩3个，整个管道均采用砼包裹钢管厚0.6m。

(3)厂区枢纽

厂区枢纽由主、副厂房、防洪墙、升压站及进厂公路等组成。

厂房的中心地理坐标：东经102°25′28.09″，北纬30°3′55.62″。本项目厂房为引水式地面厂房，扩房长56.39m，宽15.37m，发电机层 以上净高17.40m，发电机层地面高程为1348.01m，厂房内布置三台 HLA-616-WJ-90，SFW5000-8/1730卧式水轮发电机组，机组间距13.5米。 厂房内设有一台32/10t电动桥车。安装间布置于厂房上游侧，为衔接进厂 交通、减少厂区防洪工程及开挖工程量，安装间地坪高程较发电机层高4.2m。副厂房布置在主厂房下游侧，与主厂房呈“L”型布置，副厂房长18.24m，宽11.8m，分为三层布置，底层为高低压开关室，中间层为电缆夹层，地面高程1350.05m，顶层为中控室等，地面高程1352.45m。

### 施工组织及工期

本项目已于2014年10月正式动工建设，并于2017年4月完成主体工程建设任务并投入试运行，工程建设期共31个月，截至2020年8月底，项目已建成并投入运行3年。本项目水土保持工程施工及监理未单独招投标，水土保持工程专项施工及监理工作已纳入主体工程一并实施。

工程建设期间施工单位设置3座施工场地，施工场地分别布设于引水工程区、枢纽工程区和厂房建设区内，共占地1.80hm2，主要布设办公生活区、加工房、搅拌站、堆料场等。

工程建设期间施工单位布设2座表土临时堆场，分别布设于发电厂区附近和枢纽工程区附近的临时占地内，表土临时堆量0.77万m3（堆高1.2~2.0m），堆土场临时占地0.47hm2。

工程建设期间施工单位供布设3条施工便道，均为泥结石路面，均从工程区内部的喇叭河景区道路接入，全长0.90km，直通各个主体建设区和施工场地，施工便道临时占地共计0.45hm2。

目前工程建设区地表恢复效果良好，所有临建设施均在2017年工程建设末期拆除并进行迹地恢复，各项永久性水土保持设施运行正常，项目处于验收准备阶段。

与本项目建设相关的各单位如下：

建设单位：天全县宋家坪电力有限公司

主体设计单位：四川君信工程项目管理咨询有限公司

水土保持方案编制单位：雅安市水利水电勘测设计研究院

主体工程及水土保持工程施工单位：中国水利水电第一工程局有限公司

主体工程及水土保持工程监理单位：四川锦欣工程建设监理有限公司

水土保持验收报告编制单位：四川东恒工程咨询有限公司

水土保持监测单位：四川恒得复生态科技有限公司

### 土石方情况

根据本项目批复的水土保持方案，原方案估算的土石开挖工程总量14.55万m3，土石方回填及利用总量2.20万m3，工程建设产生弃土12.35万m3，产生的弃土运至规划的2座弃土场，其中1#弃渣场规划弃渣6.75万m3，主要弃置枢纽工程区和隧洞工程区产生的弃土；2#弃渣场规划弃渣量5.60万m3，主要弃置引水工程区和厂房工程区产生的弃土。

根据调查项目施工资料，本项目建设期土石方工程主要来自于厂区场平开挖回填工程、引水隧洞开挖、引水暗渠、施工便道等工程内容。经调阅主体工程设计资料、施工过程资料、竣工资料，本项目建设期间，土石开挖工程总量19.57万m3（其中含表土剥离0.77万m3），土石方回填及利用总量13.07万m3（其中含表土回覆0.77万m3），工程建设产生弃土共计6.50万m3，产生弃土均调配至规划的2座弃渣场集中弃置。

相比批复的水土保持方案，实际建设土石方增加的原因是场地总图布局有所调整，建构筑物基础埋深、隧洞和暗渠尺寸增加，最终使得实际建设的土石方工程量相比批复的方案有所增加，增加了厂区、临时占地区域的土石回填利用量，符合工程建设实际。

### 征占地情况

本项目建设用地包括永久占地和施工临时占地，永久占地区域包括引水工程区、枢纽工程区、厂房工程区；施工临时占地包括施工场地、施工便道、表土临时堆场、弃渣场等。

根据批复的水土保持方案，工程规划建设用地6.45hm2，占地类型为灌木林地和荒草地，其中永久占地1.68hm2，新增临时占地4.77hm2（其中施工临时占地区占地3.07hm2，渣场区占地1.07hm2）。

后续设计和施工中，工程总图布局和施工组织设计方案有所调整，使得各分区占地有所变化。工程实际占地6.06hm2，相比批复的水保方案减少0.39hm2。其中工程永久占地区占地1.68hm2（维持不变），施工临时占地区占地2.72hm2（相比方案阶段减少0.35hm2），渣场区占地1.66hm2（相比方案阶段增加0.04hm2）。

工程实际占地的统计结合了主体施工设计图、监理资料、竣工资料等综合评估，符合工程建设实际。

### 移民安置

本项目为新建，建设类工程，根据批复的水土保持方案，原始地表不涉及住宅用地，故工程建设不涉及移民安置。

## 项目区概况

### 自然条件

#### 地形地貌

工程区位于四川盆地向川西高原过渡山区,总的地势西北高，东南低。 山顶高程大多在2000m以上，最大切割深度大于1000m，相对高差一般500-800m。地形陡峻，常见陡崖绝壁，属构造剥蚀高中山地貌单元。

天全河上游喇叭河，在该段由南西流向转为南东流向。河谷一般呈“V”字形峡谷，两岸较对称，地形坡度一般35°～60°，局部为70°～80°之陡崖；河床比降25‰～40‰，宽约40～70m，枯水期水面宽20～40m，水流湍急。河漫滩断续分布于河床两侧，宽约0一60m，滩面不平整，在平面上呈带状或弓形，高出枯水期水面12m。局部见有一级阶地分布，为堆积阶地。

#### 地质

工程区位于四川盆地向川西高原过渡山区，区内地形陡峻，属构造剥 蚀高中山地貌单元。工程区地层岩性主要为晋宁——澄江期第三期闪长岩，第四系崩坡积堆积物及冲洪积堆积物。工程区大地构造位置处于龙门山隆起褶断带西南段，宝兴背斜西翼，介于大川—一天全断裂和盐井—五龙断裂之间，北侧为金汤弧形构造带，西侧为川滇经向构造带。

物理地质现象主要表现为岩体的风化、卸荷及崩塌，泥石流少有发生 且规模较小，地下水水质对普通硅酸盐水泥无侵蚀性。

工程区位于龙门山主中央断裂（盐井，五龙断裂）和龙门山主边界 断裂（大川，天全断裂）之间。据《中国地震动参数区划图》，本工程 区地震动峰值加速度为0.20g，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

- 首部枢纽区的工程地质

坝址为两坝分别取用干流喇叭河及其支流蜂子沟径流，两坝线距蜂子沟口分别为115m、50m。喇叭河坝址处，河谷呈不对称“U”型，右岸岸坡坡度30°～45°，发育一级堆积阶地，左岸为完整坚硬晋宁—澄江期闪 长岩陡崖岸坡；蜂子沟坝线位于两河相交的三角地带顶部，左坝肩基岩出露，为闪长岩，右坝肩为第四系崩坡积块碎石土。两坝线河床分布第四系全新统冲洪积漂卵砾石夹砂，厚度大于15m，结构松散至较密，坝基稳定。上坝址具备低坝的建坝条件，存在的主要工程地质问题是坝基渗漏和绕坝渗漏问题。

2）引水线路工程地质

根据工程实际情况，引水隧洞采用右岸布置，隧洞进水口接引水沉砂池，洞脸地层岩性为完整坚硬闪长岩，边坡稳定，易于成洞挂口。隧洞沿线均出露完整坚硬的闪长岩，初步判定围岩类别为：进、出口强卸荷洞段为Ⅲ类，其余洞段为Ⅱ类。

3）厂区工程地质

厂房位于喇叭河右岸旅游公路外侧宋家坪冲洪积扇上。厂房地势较平缓开阔，出露地层地表为第四系冲洪积漂卵砾石层，厚度大于15m，结构松散至较密，下伏基岩为坚硬完整闪长岩，为厂房理想的地基持力层。厂中 房防洪堤常年将经受洪水的冲刷，据坑探揭露,常年河水冲刷线深3-4m，防洪堤基础埋置深度应不小于冲刷线以下1m。厂址下游有一冲沟，应作好疏排和护堤工程，防止洪积物浸入厂区。

#### 气候

项目区地处四川盆地西部边缘，属中低纬度，亚热带季风气侯，气侯温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑。最热月平均气温42.1℃,最冷月平均气温5℃。年平均气温15.1℃，极端最高气温34.6℃，极端最低气温-6.7℃， >0℃的积温为5534.2℃； >10℃的积温为4663.6℃，年均日照时数902.1小时，无霜期352天。年均降雨量1698.7mm，多年平均蒸发量为855.3mm，日最大降雨量为161.8mm，50 年一遇最大一遇一小时降时量为72.0mm，年雨日230天，暴雨多集中在5~10月，降雨量占全年的70%左右。

#### 水文

项目区河道属于青衣江流域天全河支流左岸一级和二级支流，其中喇叭河属天全河左岸一级支流，蜂子河属于左岸二级支流（喇叭河右岸一级支流）。

径流主要源于降雨，其次为融雪及地下水径流。采用四川省及雅安地 区多年平均年径流深等值线图，为较准确确定设计流域径流深，将雅安地 区等值线图放大，用面积加权平均法求得多年平均年径流深为1670.00mm，并以此推求得电站多年平均流量：蜂子沟坝址：5.43m3/s；喇叭河坝址：17.8 m3/s。

宋家坪电站设计洪水成果表 单位：m3/s

| 计算断面 | 控制面积 (km2) | 各设计洪峰流量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.50% | 2.00% | 3.30% | 5.00% | 10.00% |
| 上坝闸址 | 喇叭河335.4 | 1580 | .1190 | 1050 | 939 | 752 |
|  | 蜂子沟102.5 | 560 | 434 | 387 | 349 | 284 |
| 下坝闸址 | 438.1 | 2190 | 1650 | 1460 | 1310 | 1050 |
| 厂址 | 442.6 | 2210 | 1670 | 1470 | 1320 | 1060 |

流城内属华夏系龙门山隆起褶皱带，构造较为复杂，岩石也较破碎， 易于风化剥落，加之地形坡度陡峻，雨量丰沛，雨强较大，虽然流域内植 被良好，但因地表有大量产生固体径流的物质存在，一遇洪水 便带入河道， 是本河流产沙的主要原因。

(1)悬移质泥沙

喇叭河坝址处年平均沙量为30.3万to蜂子沟坝址处平均沙量为9.26万t。

(2)推移质泥沙

喇叭河无实测推移质资料,推移质采用《四川省水文手册》方法估算。喇叭河坝址处年平均推移质输沙量为4.55万t，年输沙总量34.85万t；蜂子沟坝址处年平均推移质输沙量为1.39万t，年输沙总量10.65万t。

#### 土壤及植被

（1）土壤

据调查，工程区内为原始林地，荒草地和荒滩地，土壤属暗棕壤，呈微酸性反应。有机质含量和其他养份含量较高，发育不深，矿质养分丰富，有机质含量高，适宜发展林木生产。

（2）植被

流域内植被生长茂盛，覆盖较完整，植被覆盖率高达80%，植被带有河谷灌丛带、针阔叶混交林带、暗针叶林植被带、草甸植被。区域内人口及耕地稀少，人类活动对自然环境的影响较小。

### 水土流失及水土保持现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》以及《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》，天全县不在国家级及省级划定的水土流失重点预防区和重点治理区内，项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主。

按照《土壤侵蚀分类分级标准》相关规定，位于西南土石山区，区域内容许土壤流失量为500t/km²·a。

工程位于成都市天全县，属于中亚热湿润气候区，雨量充沛，多年平均降水量为多年平均降雨量974.7mm，水土流失外营力作用充分。工程占地原地貌类型主要为园区规划用地（其他土地）。项目区水土流失强度主要表现为微度水力侵蚀，水土流失类型主要为面蚀。

据全国水利普查数据，项目所在的天全县水土流失类型主要为水力侵蚀，其中微度侵蚀占73.67%，轻度侵蚀占0.89%，中度侵蚀占11.23%，

为了控制水土流失，减轻灾害损失，天全县人民在党和政府的领导下，在上级水土保持部门的大力支持下，做了大量卓有成效的水土保持工作，近几年来，天全县加强对水土保持的重建和投入，配备工作人员，落实工作经费。为了使广大群众深入认识开展水土保持工作的重大意义和目的，采取了多形式，多层次，多渠道，充分利用广播、电视等新闻媒体，广泛深入地开展《水土保持法》的宣传工作。在提高全民的水土保持意识方面做了大量工作，也取得了明显成效。全面开展水土保持的预防管理及水土流失治理工作，取得显著成效。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计

本项目水土保持方案编制于2008年10月，报告书是在初步设计基础上编制完成，方案编制单位为雅安市水利水电勘测设计研究院。

2008年9月，主体设计单位四川君信工程项目管理咨询有限公司完成了《天全县宋家坪水电站初步设计》，2008年12月，雅安市发展和改革委员会以《关于印发<天全县宋家坪水电站初步设计技术咨询意见>的通知》（雅发改能交[2008]55号）对本项目初步设计进行了批复。

2009年1月，雅安市发展和改革委员会以《关于天全县宋家坪水电站项目核准的批复》（雅发改能交[2009]2号）对本项目进行核准立项，核准装机规模1.5万千瓦，多年平均发电量7840万千瓦。

2014年8月，主设单位四川君信工程项目管理咨询有限公司完成了《天全县宋家坪水电站施工图设计》，初设阶段与施设阶段不涉及重大变更。

在本项目水土保持方案编制是在初步设计基础上完成，编制单位对初设中的工程占地、土石方平衡、排水、绿化等水土保持措施、水土保持投资等进行了统计分析。

工程实际建设方案依据批复的施工图设计方案而定，主体建设规模基本与方案一致，平面和竖向布局未发生明显变化，但是后续施工组织设计中优化了临时设施规模，减少了施工场地及施工便道的设置规模，随之变动了工程占地、土石规模等特性指标。

本项目方案设计阶段（可研阶段）、初步设计阶段、项目实施阶段的各项指标变化情况见表2.1-1。

表2-1-1各阶段建设规模变化对照表

| 项目名称 | 水土保持方案阶段（方案设计） | 施工图设计阶段 | 工程实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址 | 天全县紫石乡境内、喇叭河风景区南侧 | 天全县紫石乡境内、喇叭河风景区南侧 | 天全县紫石乡境内、喇叭河风景区南侧 | 3阶段一致，选址未变化 |
| 建设规模 | 工程装机3×5.0MW，厂房内安装3台卧式混流发电机组，设计年均发电量7840kW•h。 | 工程装机3×5.0MW，厂房内安装3台卧式混流发电机组，设计年均发电量7840kW•h。 | 工程装机3×5.0MW，厂房内安装3台卧式混流发电机组，设计年均发电量7840kW•h。 | 3阶段一致，规模未变化 |
| 项目组成 | 工程永久占地区、施工临时占地区和渣场区 | 工程永久占地区、施工临时占地区和渣场区 | 工程永久占地区、施工临时占地区和渣场区 | 3个阶段项目组成 保持一致。 |
| 工程建设占地 | 总占地7.58hm2，工程永久占地区占地1.68hm2，施工临时占地区占地1.98hm2，渣场区占地1.97hm2。 | 总占地6.06hm2，工程永久占地区占地1.68hm2，施工临时占地区占地2.72hm2，渣场区占地1.66hm2。 | 总占地6.06hm2，工程永久占地区占地1.68hm2，施工临时占地区占地2.72hm2，渣场区占地1.66hm2。 | 工程总占地维持不变，均为地块征地红线范围，分区占地因为总图布局调整有所变化。 |
| 土石方 | 土石开挖工程总量14.55万m3，土石方回填及利用总量2.20万m3。 | 土石开挖工程总量19.57万m3（其中含表土剥离0.77万m3），土石方回填及利用总量13.07万m3（其中含表土回覆0.77万m3）。 | 土石开挖工程总量19.57万m3（其中含表土剥离0.77万m3），土石方回填及利用总量13.07万m3（其中含表土回覆0.77万m3）。 | 工程土石方随设计深度的提升，绿化工程增加，总体土石方量略有增加。 |
| 工程投资 | 项目总投资为50000万元，其中土建投资21500万元，资金来源为业主自筹。 | 施工预算总投资49816.66万元，其中土建投资26521.32万元。资金来源为企业自筹。 | 实际完成总投资49866.94万元，其中土建投资26438.48万元。资金来源为企业自筹 | 各阶段的预算指标、单价、建设内容均有变化，使得各阶段投资均有变化。 |

## 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》之规定，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

根据《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》之规定，开办扰动地表、损坏地貌植被并进行土石方开挖、填筑、转运、堆存的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上地方人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

2008年9月，建设单位委托雅安市水利水电勘测设计研究院编制该项目水土保持方案，该项目水保方案编制阶段主体处于初步设计阶段，水保方案基础资料来源于初步设计定稿文件。

2008年10月，方案编制单位雅安市水利水电勘测设计研究院编制完成《天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书》（送审稿），同月，雅安市水利局主持召开了《天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书》的技术评审会，方案通过技术审查，经修改完善形成了《天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书》（报批稿）。

2008年11月，雅安市水利局以《关于<天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书>的批复》（雅水函[2008]79号）对该项目进行了批复。批复的水土保持方案作为指导项目后续建设开展水土保持工作的重要依据。

根据雅安市水利局雅水函[2008]79函，批复的水土保持总投资94.66万元（均为水土保持专项投资），批复的水土保持设施补偿费2.09万元。

## 水土保持方案变更

本项目水土保持工程的实施基于批复的《天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书》，根据《四川省水利厅关于印发生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试行）的通知》（川水函[2015]1561号）相关规定，后续工程建设不涉及水土保持重大变更项，水土保持措施相关指标属于一般变更，一般变更的措施项纳入本次验收管理范围。

## 水土保持后续设计

本项目的水土保持后续设计不涉及水土保持专项设计，水土保持相关内容已在主体工程施工图设计相关篇章中体现，主体设计将水土保持相关的设计内容纳入到施工图设计相关专章，对相关措施进行了专章设计。

2014年8月，主设单位四川君信工程项目管理咨询有限公司完成了《天全县宋家坪水电站施工图设计》。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 建设期防治责任范围

2008年11月，雅安市水利局以《关于天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书的批复》（雅水函[2008]79）对本项目水土保持方案进行了批复。

根据雅安市水利局所批复的水土保持方案，该方案确定本项目的水土流失防治责任范围面积7.58hm2，其中工程建设区面积6.45hm2，直接影响区面积1.13hm2。防治责任主体单位为工程建设单位天全县宋家坪电力有限公司。

项目于2014年10月开工建设，2017年4月完工，施工期共31个月，工程建设扰动地表为天全县宋家坪水电站工程建设范围，包括永久占地和临时占地范围，共计扰动地表面积6.06hm2，相比方案阶段建少扰动地表范围0.39hm2。根据川水函[2014]1723号文及GB50433-2018等相关规定，验收阶段不再计入直接影响区面积，相比方案减少直接影响区1.13hm2。

施工单位通过优化施工组织设计，在2017年合理地布置施工临建设施，根据实际情况减少了临建设施的规模，使得建设区的总体面积有所减少。本项目各阶段、各区域防治水土流失防治责任范围如下表所示。

表3.1-1  本项目各阶段防治责任范围统计表

| 序号 | 防治分区 | 水土流失防治责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 批复的水土保持方案 | 工程实际建设 | 防治责任范围增减 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 工程永久占地区 | 2.33 | 1.68 | 0.65 | 1.68 | 1.68 | 0 | -0.65 | 0 | -0.65 |
| 2 | 施工临时占地区 | 3.55 | 3.07 | 0.48 | 2.72 | 2.72 | 0 | -0.83 | -0.35 | -0.48 |
| 3 | 渣场区 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.66 | 1.66 | 0 | -0.04 | -0.04 | 0 |
| 合计 | 7.58 | 6.45 | 1.13 | 6.06 | 6.06 | 0 | -1.52 | -0.39 | -1.13 |

注：表中“-”表示设计方案调整后面积减少。

### 批复水保方案、施工图设计、工程施工三阶段对比

本项目水土保持方案编制阶段为2008年9月，水土保持方案基于主体初步设计。在水土保持方案批复阶段，水土流失防治责任范围总面积7.58hm2，建设区范围6.45hm2，直接影响区1.13hm2。按各水土流失防治区划分，工程永久占地区占地2.33hm2，施工临时占地区占地3.55hm2，渣场区占地1.70hm2。

在施工图设计阶段，水土流失防治责任范围总面积6.06hm2，均为工程建设区范围（征地红线范围）。按各水土流失防治区划分，工程永久占地区1.68hm2（相比批复的水保方案减少0.65hm2），施工临时占地区2.72hm2（相比批复的水保方案减少0.83hm2），渣场区1.66hm2（相比批复的水保方案减少0.04hm2）。

在工程建设阶段，施工单位依据施工图设计资料进行施工，2014~2017年工程建设水土流失责任范围（及各分区防治责任范围）与施工图设计阶段保持一致。

从各分区的防治责任范围变化情况分析，施工图设计在方案设计基础上进行了平面布局调整和施工临建设施的规模优化，使得施工临时占地区和渣场区的建设用地指标发生了变化，施工阶段该2处防治分区的防治责任范围也有所减少。总体上，在水保方案批复后的后续施工图设计、后续施工中，工程建设区相比方案批复阶段减少0.39hm2（施工临时占地区减少0.35hm2，渣场区减少0.04hm2），直接影响区相比方案阶段减少1.13hm2。

### 本次验收评估范围

本次验收评估范围为工程建设范围，具体包括枢纽工程区、引水工程区、发电厂房区域、施工便道、施工场地、弃渣场等。

通过实地查测、调阅主体工程施工资料、竣工报告等，确定验收阶段水土流失防治责任范围面积为6.06hm2，即为工程实际建设扰动地表面积。

工程永久占地区验收评估范围1.68hm2，包括厂房及其周边设施、枢纽工程区域、引水工程区域，不涉及直接影响区。

施工临时占地区验收评估范围2.72hm2，包括施工场地、施工便道等，不涉及直接影响区。

渣场区验收评估范围1.66hm2，包括1#渣场和2#渣场范围，不涉及直接影响区。

根据工程后续运行管理的特点，确定工程竣工验收后防治责任范围为各分区的工程建设区范围，不涉及直接影响区。验收后的水土流失防治责任范围总面积为6.06hm2，水土流失防治责任主体单位为建设单位。

工程建设验收评估范围、验收后的责任范围统计情况详见表3.1-2。

表3.1-2  各阶段防治责任范围比较表

| 项目名称 | 防治分区 | 方案批复的防治责任范围面积（hm2） | 水土保持竣工验收评估面积（hm2） | 验收后责任范围面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 工程永久占地区 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
|  | 施工临时占地区 | 3.07 | 2.72 | 2.72 |
|  | 渣场区 | 1.70 | 1.66 | 1.66 |
|  | 小 计 | 6.45 | 6.06 | 6.06 |

## 弃渣场设置

根据调查项目施工资料，本项目建设期土石方工程主要来自于厂区场平开挖回填工程、引水隧洞开挖、引水暗渠、施工便道等工程内容。经调阅主体工程设计资料、施工过程资料、竣工资料，本项目建设期间，土石开挖工程总量19.57万m3（其中含表土剥离0.77万m3），土石方回填及利用总量13.07万m3（其中含表土回覆0.77万m3），工程建设产生弃土共计6.50万m3，产生弃土均调配至规划的2座弃渣场集中弃置，规划的弃渣场均为Ⅴ级渣场，临河型，总占地1.66hm2，总弃渣量6.50万m3。

（1）1#弃渣场

1#渣场位于工程区北侧，喇叭河右岸，喇叭河拦河坝与蜂子河拦河坝之间夹角区域，中心地理坐标：北纬30°04'59.47"，东经102°24'54.26"。渣场占地0.90hm2，正北朝向，属于临河型渣场。容渣量6.20万m3，实际堆渣量4.22万m3，最大堆高7.0m，平均堆高4.6m，渣场上游接河岸自然山体，渣顶高程1440~1448m，下游拦渣堤临喇叭河河道，挡墙底部高程1432~1436m，1#渣场共设置C25混凝土挡墙300m，C15截排水沟346m渣场顶部布设灌草绿化面积0.80hm2。

本项目1#弃渣场场址

（2）2#弃渣场

2#渣场位于工程区南侧，喇叭河右岸，邻近发电厂区，中心地理坐标：北纬30°04'00.47"，东经102°25'23.36"，渣场占地0.76hm2，正北朝向，属于临河型渣场。容渣量4.90万m3，实际堆渣量2.28万m3，最大堆高4.5m，平均堆高3.0m，渣场上游接喇叭河景区道路，渣顶高程1354~1356m，下游拦渣堤临喇叭河河道，挡墙底部高程1352~1354m，2#渣场共设置C25混凝土挡墙220m，C15截排水沟240m，渣场顶部布设灌草绿化面积0.70hm2。

本项目2#弃渣场场址（已被规划利用为景区停车场）

## 3.3取土场设置

本项目主体设计未设置弃土场，批复的水土保持方案未设计取土场，工程实际建设过程也未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

根据批复的水土保持方案，本项目分为工程永久占地区、施工临时占地区、渣场区共3个水土流失防治区。

施工单位基本按照批复的方案布设的水土保持措施体系执行，但是由于主体总图布局的调整以及施工实际情况，水土保持措施实施位置、类型及工程量也有所变动，最终实施的水土保持措施体系相比批复方案的措施体系略有调整。

表3.4-1 批复的水土保持方案措施体系表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 措施部位 | 投资属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程永久占地区 | 工程措施 | 土地整治 | 厂区周边口空闲地 | 水保方案专项 |
|  |  | 截排水沟 | 主厂房四周 | 主体设计 |
|  | 植物措施 | 栽植乔木 | 规划的厂区绿化区带 | 水保方案专项 |
|  |  | 栽植灌木 | 规划的厂区绿化区带 | 水保方案专项 |
|  |  | 撒播植草 | 规划的厂区绿化区带 | 水保方案专项 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 厂区上游区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 临时沉沙池 | 排水沟末端 | 水保方案专项 |
|  |  | 土袋挡墙 | 表土临时堆放区坡脚区域 | 水保方案专项 |
| 施工临时占地区 | 工程措施 | 土地整治 | 迹地恢复区域 | 水保方案专项 |
|  | 植物措施 | 栽植灌木 | 迹地恢复区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 撒播植草 | 迹地恢复区域 | 水保方案专项 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 施工便道、施工场地上游 | 水保方案专项 |
|  |  | 临时沉沙池 | 临时排水沟末端 | 水保方案专项 |
|  |  | 土袋挡墙 | 表土临时堆放区坡脚区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 表土剥离 | 原地表林地草地区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 覆土 | 迹地恢复植被建设区域 | 水保方案专项 |
| 渣场区 | 工程措施 | 浆砌石挡墙 | 渣场下游坡脚区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 排水沟 | 渣场上游堆渣体外侧区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 土地整治 | 渣体顶部 | 水保方案专项 |
|  | 植物措施 | 栽植灌木 | 渣体顶部堆渣表层 | 水保方案专项 |
|  |  | 撒播植草 | 渣体顶部堆渣表层 | 水保方案专项 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 永久排水沟位置 | 水保方案专项 |
|  |  | 临时沉沙池 | 临时排水沟末端 | 水保方案专项 |
|  |  | 表土剥离 | 原地表林地草地区域 | 水保方案专项 |
|  |  | 覆土 | 迹地恢复植被建设区域 | 水保方案专项 |

工程措施方面，工程建设实际沿用了批复水保方案的措施体系，具体布设了枢纽工程区、引水工程区等区域的土地整治措施，相比于批复的水土保持方案，施工单位在建设中加强水土保持工作，批复方案中的各类型措施的措施量均有所增加，除此以外，主体设计在施工图设计中布设了永久性截排水措施（位于发电厂房四周），建成后场地内的各项水土保持工程措施均运行良好，具备良好的防洪排导、保水护土功能，满足水土保持要求。

植物措施方面，工程建设实际沿用了方案的措施体系，具体布设了栽植乔木、栽植灌木、撒播植草等植物措施，相比较于批复的水土保持方案，由于施工单位优化了施工布置方案，使得总体绿地有所减少。总体上，场地内规划的绿地范围、迹地恢复范围均布置了相关的乔灌草措施，目前场地内各类乔灌草植被生长良好，成活率较高，郁密度高，具有良好的保水护土功能，满足水土保持要求。

临时措施方面，工程建设实际沿用了方案的措施体系，具体布设了表土剥离及回覆、临时排水沟、临时沉沙池、土袋挡墙、防雨布遮盖等临时措施，临时措施有效地解决了施工过程中的水土流失问题，工程建设过程未发生水土流失现象，未收到水土流失投诉事件，主体工程建设后期，所有的临建设施均已拆除或临转永，场地内不再存在临时措施，总体上，工程建设过程中的水土保持临时措施具备良好的保水护土功能，满足施工过程中的水土保持要求。

## 3.5水土保持设施完成情况

### 3.5.1总体完成情况

本项目水土保持方案编报于2008年9~10月，主要依据该项目工可及初步设计方案。

本项目施工基本依托施工图设计，主体工程施工时间为2014年10月~2017年4月，施工期共31个月，各项水土保持设施伴随主体同步实施。

经调查主体竣工资料，在2014年~2017年工程建设中，施工单位基本按照批复水保方案中布设的水土保持措施体系开展水土保持工作，但是由于施工实际情况做出了施工布置方案调整，优化了施工临建设施规模，减少了施工临时占地，水土保持措施实施位置、工程量也有所变动，最终实施的水土保持措施体系相比批复方案的措施体系略有调整。

工程建设后期（2017年），施工单位对枢纽工程区、引水工程区、发电厂区、弃渣场、施工场地等场地内的临时措施完成了拆除，厂区范围仍然取得了较好的水土保持效果，目前工程已建成并投入运行3年有余，场地内的永久性排水措施、景观绿化措施均运行良好，场地内基本无裸露地表。

### 3.5.2工程永久占地区水土保持措施

（1）工程措施方面，经查阅本项目水土保持方案设计资料及其批复文件，该区域水土保持方案统计的工程措施为土地整治，土地整治措施的区域主要为枢纽工程区坝肩、引水隧洞洞口等区域。

本项目实施的水土保持工程措施为土地整治5200m2，主要进行翻土和施肥。比于批复的水保方案，布设于枢纽坝肩区域、引水隧洞洞口区域，土地整治面积有所增加，有效地恢复了建设区的土地生产力，利于项目建设范围内的水土保持效果。除此之外，主体设计在后续施工图设计中补充了混凝土截排水沟，全长190m，10年一遇防洪标准，布置于发电厂房四周，排水末端接入喇叭河河道，目前排水设施运行良好，达到水土保持验收要求。

- 植物措施方面，原方案在该区域考虑了栽植乔木、栽植灌木、撒播植草等植物措施，2017年春季施工单位进行了绿化措施，主要采取了栽植乔木240株，栽植灌木540株，撒播植草0.52hm2，相比于批复的水保方案，乔灌木的措施量有所减少，主要是因为部分主体区域限制深根系植被，避免植物措施对主体构筑物造成影响，符合工程建设实际。截至2020年8月，项目建成已完成自然恢复期（2年），目前场地内的乔灌草均生长良好，地表覆盖度达到70%以上，具有良好的水土保持效果，该区域植物措施具备验收条件

（3）临时措施方面，经查阅批复水土保持方案，方案设计阶段水土保持方案统计的工程措施包括：临时排水沟、沉沙池、土袋挡墙。本项目实际实施的水土保持工程措施数量主要包括：土质临时排水沟24.5m3，临时沉沙池3座（土石开挖4.5m3）、编织袋填筑土袋挡墙186m3。各项目措施实施时间为2014年11月~2017年4月，现已全部拆除或成为隐蔽性工程。经查阅施工资料，本项目在该区域实施的措施类型与方案基本一致，由于主体施工布置在原有方案上进行了优化调整，相比于方案设计阶段，临时措施量有所增加，更加有效地控制了项目建设中的水土流失，工程建设中未发生水土流失现象，也未收到水土流失投诉事件。

表3.5-1工程永久占地区实际完成措施与批复水保方案对比表

| 水土保持措施项目 | 措施数量对比 | 投资额对比 | 措施实施部位 | 措施实施时间 | 措施现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 方案数量 | 实际实施数量 | 措施数量对比 | 水保方案综合单价 | 方案估算投资 | 工程建设综合单价 | 实际完成投资 | 投资额变化 |  |  |  |
| 工程措施 | 土地整治 | m2 | 400 | 5200 | +4800 | 0.626 | 0.03 | 0.66 | 0.35 | +0.32 | 迹地恢复区域 | 2017年3月 | 隐蔽性工程 |
|  | 截排水沟 | m | 0 | 190 | +190 | / | 0.00 | 142.22 | 2.70 | +2.70 | 厂房四周 | 2017年1月 | 正常运行 |
| 植物措施 | 栽植乔木 | 株 | 6000 | 240 | -5760 | 3.97 | 1.00 | 4.21 | 0.10 | -0.90 | 厂房周边绿化带 | 2017年4月 | 正常运行 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 620 | 640 | +20 | 2.02 | 0.13 | 2.14 | 0.14 | +0.01 | 厂房周边绿化带 | 2017年4月 | 正常运行 |
|  | 撒播植草 | m2 | 4000 | 5200 | +1200 | 0.229 | 0.09 | 0.24 | 0.13 | +0.03 | 厂房周边绿化带 | 2017年4月 | 现已拆除 |
| 临时措施 | 临时排水沟 | m3 | 17.5 | 24.5 | +7 | 48.75 | 0.09 | 51.68 | 0.13 | +0.04 | 表土临时堆场 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 沉沙池 | m3 | 3 | 4.5 | +2 | 48.75 | 0.01 | 51.68 | 0.02 | +0.01 | 表土临时堆场 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 土袋挡墙 | m3 | 155 | 186 | +31 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | +0.00 | 表土临时堆场 | 2014年11月 | 现已拆除 |

### 3.5.3施工临时占地区水土保持措施

（1）工程措施方面，经查阅本项目水土保持方案设计资料及其批复文件，该区域水土保持方案统计的工程措施为土地整治，土地整治措施的区域主要为施工场地、施工便道、表土堆场及其他临时占地区域。

本项目实施的水土保持工程措施为土地整治272m2，主要进行翻土和施肥。比于批复的水保方案，土地整治面积有所减少，主要原因是实际建设中，施工单位他通过优化施工方案减少了临时占地范围，从而使得恢复地表的面积有所减少。

施工单位采取的土地整治措施有效地恢复了建设区的土地生产力，利于项目建设范围内的水土保持效果。目前场地迹地恢复条件良好，达到水土保持验收要求。

- 植物措施方面，原方案在该区域考虑了栽植灌木、撒播植草等植物措施，2017年春季施工单位进行了绿化措施（迹地恢复），主要采取了栽植灌木4920株，撒播植草2.72hm2，相比于批复的水保方案，灌木、植草措施量有所减少，主要是临时占地区域面积有所减少，符合工程建设实际。截至2020年8月，项目建成已完成自然恢复期（2年），目前场地内的乔灌草均生长良好，地表覆盖度达到60%以上，具有良好的水土保持效果，该区域植物措施具备验收条件

（3）临时措施方面，经查阅批复水土保持方案，方案设计阶段水土保持方案统计的工程措施包括：临时排水沟、沉沙池、土袋挡墙、表土剥离及覆土。本项目实际实施的水土保持工程措施数量主要包括：土质临时排水沟24.5m3，临时沉沙池3座（土石开挖4.5m3）、编织袋填筑土袋挡墙186m3、表土剥离及回覆1700m3。各项措施实施时间为2014年11月~2017年4月。经查阅施工资料，本项目在该区域实施的措施类型与方案基本一致，由于主体施工布置在原有方案上进行了优化调整，相比于方案设计阶段，临时措施量有所增加，更加有效地控制了项目建设中的水土流失，工程建设中未发生水土流失现象，也未收到水土流失投诉事件。

本区域实际实施的水土保持措施工程量如下表所示。

表3.5-2施工临时占地区实际完成措施与批复水保方案对比表

| 水土保持措施项目 | 措施数量对比 | 投资额对比 | 措施实施部位 | 措施实施时间 | 措施现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 方案数量 | 实际实施数量 | 措施数量对比 | 水保方案综合单价 | 方案估算投资 | 工程建设综合单价 | 实际完成投资 | 投资额变化 |  |  |  |
| 工程措施 | 土地整治 | m2 | 30700 | 27200 | -3500 | 0.626 | 1.92 | 0.66 | 1.80 | -0.12 | 施工便道、施工场地等 | 2017年3月 | 隐蔽性工程 |
| 植物措施 | 栽植灌木 | 株 | 4140 | 4920 | +780 | 2.02 | 0.84 | 2.14 | 1.05 | +0.22 | 施工便道、施工场地等 | 2017年4月 | 正常运行 |
|  | 撒播植草 | m2 | 30700 | 27200 | -3500 | 0.229 | 0.70 | 0.24 | 0.66 | -0.04 | 施工便道、施工场地等 | 2017年4月 | 正常运行 |
| 临时措施 | 临时排水沟 | m3 | 8.75 | 17.5 | +9 | 48.75 | 0.04 | 51.68 | 0.09 | +0.05 | 材料堆场四周 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 沉沙池 | m3 | 1.5 | 3 | +2 | 48.75 | 0.01 | 51.68 | 0.02 | +0.01 | 材料堆场四周 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 土袋挡墙 | m3 | 71.8 | 86.16 | +14 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | +0.00 | 材料堆场四周 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 表土剥离及覆土 | m3 | 1700 | 1700 | 0 | 1.15 | 0.20 | 1.22 | 0.21 | +0.01 | 临时设施占用耕地林草区域 | 2014年11月、2017年2月 | 现已拆除 |

### 3.5.4渣场区水土保持措施

- 工程措施方面，经查阅批复的水保方案，方案阶段规划的工程措施包括：浆砌石挡墙、截排水沟、土地整治。

本项目实施的水土保持工程措施数量主要包括：浆砌石挡墙3210m3，浆砌石截排水沟175m3，土地整治面积1.50hm2。浆砌石挡墙实施时间为2014年11月，排水沟实施时间为2017年2月，土地整治时间为2016年11月。经查阅施工资料和工程区实地调查，由于主体在实际中优化了布置，减少了弃渣量和弃渣场占地范围，使得拦挡和排水设施工程量有所减少，但是针对渣场区域的恢复做出大量的工作，显著提高了土地整治的范围。经2020年8月现场复核，渣场区的拦挡和排水工程运行良好，具有良好的保水护土效果，达到水土保持验收条件。

- 植物措施方面，经查阅，批复水保方案的措施包括：栽植灌木、撒播植草，植物措施面积1.50hm2。

本项目实施的植物措施数量主要包括：灌草绿化面积1.50hm2，该区域内栽植灌木3200株，灌木类型包括花石榴、金边黄杨球、红叶石楠球等；该区域内撒播植草1.50hm2。植物措施实施时间为2017年3~4月，目前已完成2年自然恢复期，区域内植被郁闭度较高，水土保持效果良好。经查阅施工资料和工程区实地调查，本区域实际实施的水土保持植物措施相比于方案阶段，减少了总的绿地面积，增加了撒播植草范围，减少灌木的栽植工程量，目前区域水土保持效果良好，植被成活率较高，具有良好的保水护土效果。

- 临时措施方面，经查阅批复的水土保持方案，批复水保方案统计的植物措施包括：土袋挡墙、临时排水沟、临时沉沙池、表土剥离及覆土。

该防治区实际实施的水土保持工程措施数量主要包括：填筑编织袋土袋挡墙122m3，临时排水沟30m3，土质临时沉沙池2座，表土剥离及覆土6000m3。各项临时措施实施时间为2014年11月~2017年4月。经查阅施工资料，本项目实际实施的临时措施类型与方案基本一致。相比于方案设计阶段，施工临建设施临时防护措施略有增加，剥离的表土量与覆土量基本不变，总体上，本区域各项临时措施工程量均有所增加，有效地控制了项目建设中的水土流失，工程建设中未发生水土流失现象，也未收到水土流失投诉事件。

渣场区实际实施的各项措施工程量与方案设计对比见表3.5-3。

表3.5-3渣场区实际完成措施与方案设计对比表

| 水土保持措施项目 | 措施数量对比 | 投资额对比 | 措施实施部位 | 措施实施时间 | 措施现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 方案数量 | 实际实施数量 | 措施数量对比 | 水保方案综合单价 | 方案估算投资 | 工程建设综合单价 | 实际完成投资 | 投资额变化 |  |  |  |
| 工程措施 | 浆砌石挡墙 | m3 | 3574 | 3210 | -364 | 177.39 | 63.40 | 268.00 | 86.03 | +22.63 | 渣场下游区域 | 2014年11月 | 正常运行 |
|  | 浆砌石排水沟 | m3 | 183 | 175 | -8 | 129.51 | 2.37 | 137.28 | 2.40 | +0.03 | 渣场上游区域 | 2017年2月 | 正常运行 |
|  | 土地整治 | m2 | 200 | 15000 | +14800 | 0.626 | 0.01 | 0.66 | 1.00 | +0.98 | 渣场顶部区域 | 2017年3月 | 隐蔽性工程 |
| 植物措施 | 栽植灌木 | 株 | 1840 | 3200 | +1360 | 2.02 | 0.37 | 2.14 | 0.69 | +0.31 | 渣场顶部区域 | 2017年4月 | 正常运行 |
|  | 撒播植草 | m2 | 6000 | 15000 | +9000 | 0.229 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | +0.23 | 渣场顶部区域 | 2017年4月 | 正常运行 |
| 临时措施 | 临时排水沟 | m3 | 15 | 30 | +15 | 48.75 | 0.07 | 51.68 | 0.16 | +0.08 | 渣场上游区域 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 沉沙池 | m3 | 3 | 3 | 0 | 48.75 | 0.01 | 51.68 | 0.02 | +0.00 | 临时排水末端 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 土袋挡墙 | m3 | 137.5 | 122 | -16 | 63.97 | 0.88 | 67.81 | 0.83 | -0.05 | 渣场下游区域 | 2014年11月 | 现已拆除 |
|  | 表土剥离及覆土 | m3 | 6000 | 6000 | 0 | 1.15 | 0.69 | 1.22 | 0.73 | +0.04 | 渣场占用耕地林草区域 | 2014年11月、2017年2月 | 现已拆除 |

## 3.6水土保持投资完成情况

### 3.6.1建设期完成水土保持投资

本项目方案批复时间为2008年11月，主体施工图设计定稿时间为2013年8月（方案批复以后），主体工程及水土保持工程设施的建设时间段为2014年10月~2017年4月。

根据批复的水保方案，本项目方案阶段估算水土保持总投资94.66万元，无主体措施，水土保持专项措施投资73.00万元。

根据调查工程施工结算资料，项目实际完成水土保持总投资116.65万元，总投资相比批复的水土保持方案增加21.99万元。实际完成主体水土保持措施投资2.70万元，实际完成水土保持专项投资113.95万元。

表3.6-1 水土保持投资变化表

| 序号 | 工程名称 | 方案设计投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资增减（±）万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 主体已有水保投资 | 0.00 | 2.70 | +2.70 |
| 一 | 工程措施 | 0.00 | 2.70 | +2.70 |
| 1 | 工程永久占地区 | 0.00 | 2.70 | +2.70 |
| 2 | 施工临时占地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 渣场区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 植物措施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 工程永久占地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 施工临时占地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 渣场区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 临时措施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 工程永久占地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 施工临时占地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 渣场区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第二部分 水土保持专项投资 | 94.66 | 113.95 | +19.29 |
| 一 | 工程措施 | 67.73 | 91.58 | +23.85 |
| 1 | 工程永久占地区 | 0.03 | 0.35 | +0.32 |
| 2 | 施工临时占地区 | 1.92 | 1.80 | -0.12 |
| 3 | 渣场区 | 65.78 | 89.43 | +23.64 |
| 二 | 植物措施 | 3.27 | 3.13 | -0.14 |
| 1 | 工程永久占地区 | 1.22 | 0.36 | -0.85 |
| 2 | 施工临时占地区 | 1.54 | 1.71 | +0.17 |
| 3 | 渣场区 | 0.51 | 1.05 | +0.54 |
| 三 | 临时措施 | 2.01 | 3.30 | +1.29 |
| 1 | 工程永久占地区 | 0.10 | 0.15 | +0.05 |
| 2 | 施工临时占地区 | 0.25 | 0.31 | +0.07 |
| 3 | 渣场区 | 1.66 | 1.73 | +0.07 |
| 四 | 独立费用 | 16.87 | 15.95 | -0.92 |
| 1 | 建设管理费 | 1.48 | 1.96 | +0.48 |
| 2 | 工程建设监理费 | 1.86 | 2.40 | +0.54 |
| 3 | 水土保持勘测设计费 | 4.46 | 4.20 | -0.26 |
| 4 | 水土保持监测费 | 5.92 | 3.20 | -2.72 |
| 5 | 水保竣工报告编制费 | 1.48 | 2.10 | +0.62 |
| 6 | 工程质量监督费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 7 | 水保文件技术咨询费 | 1.48 | 1.90 | +0.42 |
| 五 | 基本预备费 | 2.70 | 0.00 | -2.70 |
| 六 | 水土保持设施补偿费 | 2.09 | 0.00 | -2.09 |
| 水土保持总投资 | 94.66 | 116.65 | +21.99 |

### 3.6.2水土保持投资变化原因

本项目主体建设及水土保持设施的实施时间段均为2014年10月~2017年4月，主体工程与水土保持工程建设时段一致，各类型的水土保持措施建设时段略有差异。

总体上，实际完成水土保持投资较批复的水保方案估算投资有所增加，主要原因是：①施工图设计阶段进行了总图布局调整，增加了厂区植草绿化措施；②增加了渣场拦渣墙的防护等级（圬工、砌体的单价提高；③ 主体设计在施工图阶段增加了厂区雨水管网措施；④ 施工单位在建设过程中增加了临时措施工程量。实际产生的水土保持投资额增加。

各水土流失防治分区水土保持投资变化原因叙述如下：

（1）工程永久占地区措施投资

方案确定的工程永久占地区水土保持措施投资1.34万元，实际完成投资3.56万元，较原方案增加了2.22万元。

该区域主要是由于主体在后续设计及施工中，在厂房四周布设永久性截排水沟，提高了工程措施投资，使得该防治区总的措施投资有所增加，其余植物和临时措施基本与原方案一致，符合工程实际情况，满足水土保持要求。

（2）施工临时占地区措施投资

方案确定的水土保持措施投资3.71万元，实际完成水土保持措施投资3.83万元，较原方案增加了0.12万元。

从总图布局上看，施工临时设施占地面积由批复方案的3.07hm2减少至实际建设的2.72hm2，临时占地规模减小，但配套的临时排水、沉沙、拦挡等措施均均维持原有的工程量水平，实际实施的措施单价略有提高，使得水土保持措施投资有所增加，该区域水保措施投资符合工程实际情况，资金保障了水土保持工作的要求。

（3）渣场区措施投资

该区域方案确定水土保持措施投资67.95万元，实际完成投资92.20万元，较原方案增加了24.25万元。

从总图布局上分析，实际渣场面积由方案阶段规划的1.70hm2减少至1.66hm2，使得总的植被建设面积有所减少，但是后续设计和施工中提高了拦渣墙的防护等级，增加灌木的栽植密度，采取了更为优质的树种，提高了工程造价，，最终使得该区的水土保持措施投资提高。该区域水保措施投资符合工程实际情况，资金保障了水土保持工作的要求。

（4）独立费用

根据调查监理、科研勘察设计等相关资料，本项目未单独进行水土保持监理招投标、科研勘察设计等内容，水保监测前期由业主自行监测使得投资减少，水保技术咨询费用和验收费用有所增加，上述原因使得独立费用投资总体减少。

综上所述，本工程实际完成水土保持投资费用较原方案报告投资整体有所增加，投资变化幅度符合水土保持工程的要求，符合工程实际，也满足工程建设对水土流失防治的目标，总体合理、符合实际，投资保障下的水土流失防治达到了预期目标，实际效果达到水土保持设施验收要求。

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 建设单位质量管理体系

建设单位将水土保持工程质量控制纳入主体工程质量管理体系同步管理，一是严格按照有关规定，认真建立、健全“法人负责、企业保证、监理控制、政府监督”的质量管理体系，质量管理工作的组织机构、职责、制度、程序、监督形成了有机整体。二是不断强化全员质量意识，推动全面质量管理，保证了工程质量处于受控范围。工程开工前，建管局按规定办理了质量监督手续。三是在工程实施过程中，建设单位建立了质量检查体系，进行了水土保持设施项目划分，不定期的检查施工单位质量保证体系运作情况、监理单位的质量控制体系的工作质量，按规定核定工程质量等级，组织和参与了相关设施的验收，进一步促进了各参建单位质量管理水平的提高。

### 设计单位质量管理体系

本项目的水土保持设计纳入主体设计内容内，设计过程中设计人员严格按质量管理体系运行，始终严把质量关。设计人员通过深入现场了解新情况、新问题，及时做出必要的设计修改，并将修改的通知及图纸及时交付建设单位，满足施工的需要。设计文件实行逐级校审制，对设计中每一环节存在的问题都有详细记录，并交设计人员加以更正。各专业之间相互协调，相互合作，完整地填写资料卡，设计过程中每一步都是责任到人，确保了工程设计质量。

### 监理单位质量管理体系

本项目的水土保持监理工作未进行单独招投标，纳入主体监理一并实施，监理单位为四川锦欣工程建设监理有限公司，监理单位成立了项目监理部，在总监理工程师的带领下成立质量控制机构，明确职责，严格施工过程管理。监理部制定了监理规划和监理实施细则。在施工中监理处始终坚持按照相关工程建设标准和强制性条文、监理实施细则及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行主动监督和控制；督促承包商做好施工准备工作；做好各分部工程施工前的技术交底，严格审查承包商的施工组织设计和施工技术文件，确保承包商的施工组织合理，技术方案可行。严格控制承包商的开工条件。复核施工单位的测量放样。对原材料使用前进行见证取样检验，保证了原材料质量合格。严把开仓许可证批准关，对重要分部和隐蔽工程的施工实行旁站和跟踪控制，进行施工过程平行检测和检查。对工程质量实行事前、事中、事后的“三控制”原则，督促承包商加强质量管理。

### 施工单位质量管理体系

本项目的水土保持工程施工未进行单独招投标，纳入主体施工一并实施，施工总承包单位为国建筑第八工程局有限公司，施工单位的质量保证体系是工程质量实施的主体，各单位均成立了现场项目部，明确了项目经理等主要管理人员；各分部工程开工前，落实技术交底制度，使技术人员和施工人员做到心中有数；加大人员的培训工作，明确开工前、生产过程中、完工后质量检查的方法及步骤；原材料使用前进行取样送有资质的检测单位检验，合格报验后才能使用。生产过程中，建立了一套施工班组自检、项目部质检员复检、总公司质量管理处终检工程师进行终检的“三检制”。

各承包商及时对质量进行评定，每月编制质量月报，对施工质量情况进行总结。在工程实施过程中，各施工单位结合工程实际，积极创新，加大投入，引进新工艺、新技术、新设备，为保证、提高施工质量起到了较好的作用。

## 各防治分区水土保持工程质量评价

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和项目实际情况，本项目实施完成的水土保持措施按水土保持工程分类统计后涉及拦渣工程、防洪排导工程、土地整治工程、临时防护工程、植被建设工程共5类单位工程。

### 主体工程质量评定

本项目在2014年10月~2017年4月工程建设期间，建设单位、监理单位、施工单位先后对土建工程进行分批次、分阶段质量验收，主体工程对水土保持验收相关联的防洪排导、拦挡工程等单位工程或分部工程进行了验收，而本项目所涉及的水土保持措施包括截排水沟、乔灌草绿化等均纳入其土建单位工程及分部工程，施工单位对所有分部工程和子分部工程的检查评定结果均为合格。在主体监理单位的协助下，结合主体监理已有的拦挡设施、排水设施、园林景观绿化等监理成果，验收评估单位对所有分部工程和子分部工程进行了质量评定，验收评定结果均为合格。

### 水土保持工程质量单元划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和本项目实际情况，水土保持设施验收评估单位将水土保持质量单元项目划分为3个防治区、5个单位工程、24个分部工程、628个单元工程。分部工程及单元工程划分方法见下表。

表4.2-1 水土保持单元工程划分依据表

| 单位工程 | 防治分区 | 措施类型 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 弃渣场区 | 混凝土挡墙 | 墙体 | 每25m作一个单元工程 |
| 防洪排导工程 | 工程永久占地区 | 截排水沟 | 防洪导流设施 | 每50m作为一个单元工程 |
|  | 弃渣场区 | 截排水沟 | 防洪导流设施 | 每50m作为一个单元工程 |
| 土地整治工程 | 工程永久占地区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 |
|  | 施工临时占地区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 |
|  |  | 表土剥离及覆土 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 |
|  | 弃渣场区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 |
|  |  | 表土剥离及覆土 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 |
| 临时防护工程 | 工程永久占地区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 |
|  | 施工临时占地区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 |
|  | 弃渣场区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 |
| 植被建设工程 | 工程永久占地区 | 栽植乔木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程(株距4.0m) |
|  |  | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 |
|  | 施工临时占地区 | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 |
|  | 弃渣场区 | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 |

### 各防治区质量评价

根据《水土保持工质量评定规程》(SL 336—2006)的规定，验收评估单位认为水土保持工程为质量合格工程。在工程施工中没有发生质量隐患和事故。水土保持工程进行质量评定的共有3个防治分区、5个单位工程、24个分部工程、628个单元工程。

在2020年8月验收过程中，验收单位、建设单位、参建单位对水土保持项目逐项检查均符合设计要求及规范规定，评估的水土保持单位工程5个、分部工程24个，水土保持单元工程628个。抽查单元工程621个，占总实施单元工程的98.41%，单元工程评定合格618个，单元工程抽查合格率99.52%，所含主控、一般项目、资料达到规范规定及设计要求。经验收的分部工程质量经设计、施工、监理检查评定为“合格”，观感质量评定为“好”。

工程质量等级由验收单位复核，业主单位核定，其质量评定结果为：单元工程全部合格，分部工程、单位工程全部符合设计质量要求，项目总体质量达到设计要求。

建设单位、验收评估单位对工程实施的各项水土保持措施涉及的5个单位工程、24个分部工程进行了查勘，查勘结果表明：工程实施的水土保持措施已按设计要求完成，质量总体合格。经过内业完工资料检查和现场抽查分析，对该工程的水土保持工程措施质量经过后续设计、施工后，综合评价如下：

（1）工程永久占地区

工程永久占地区水土保持工程措施主要为排水沟、乔灌木、临时性措施，所有临时措施均为隐蔽性工程，现已实施完毕并已拆除，施工过程未发生水土流失现象，未收到水土流失投诉事件，目前该区域均被永久构筑物或植被所覆盖，无裸露地表，基本不涉及土壤侵蚀，工程永久占地区的水土保持设施达到验收条件。

（2）施工临时占地区

施工临时占地区水土保持工程措施主要为栽植灌木、撒播植草、土地整治、表土剥离和覆土、临时排水、临时沉沙、临时覆盖等措施。施工期间的临时措施均已实施完毕并已拆除，永久性植物措施现状运行良好，施工过程未发生水土流失现象，未收到水土流失投诉事件，施工临时占地区的水土保持设施达到验收条件。

（3）渣场区

渣场区水土保持工程措施主要包括挡渣墙、截排水沟、表土剥离、表土回覆、栽植灌木、撒播植草、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等，拦挡、排水和植物措施得到较好落实，实施的渣场区域植被恢复整体状况较好，郁密度较高，起到了恢复和改善区域生态和景观环境的效果。施工期间的临时措施均已实施完毕并已拆除，施工过程未发生水土流失现象，未收到水土流失投诉事件，施工期间的临时防护措施效果良好，渣场区的水土保持设施达到验收条件。

表4.2-2 水土保持单元工程质量评定表

| 单位工程 | 防治分区 | 措施类型 | 分部工程 | 单元工程 | 单位 | 工程量 | 单元工程/个 | 抽查数/个 | 抽查合格数/个 | 合格率% | 抽查率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 弃渣场区 | 混凝土挡墙 | 墙体 | 每25m作一个单元工程 | m | 520 | 21 | 21 | 21 | 100.00 | 100.00 |
| 防洪排导工程 | 工程永久占地区 | 截排水沟 | 防洪导流设施 | 每50m作为一个单元工程 | m | 190 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 |
|  | 弃渣场区 | 截排水沟 | 防洪导流设施 | 每50m作为一个单元工程 | m | 586 | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| 土地整治工程 | 工程永久占地区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
|  | 施工临时占地区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 27200 | 14 | 14 | 14 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 表土剥离及覆土 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | m2 | 27200 | 272 | 269 | 268 | 99.63 | 98.53 |
|  | 弃渣场区 | 土地整治 | 场地整治 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 15000 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 表土剥离及覆土 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | m2 | 15000 | 150 | 148 | 147 | 99.32 | 98.00 |
| 临时防护工程 | 工程永久占地区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 | m | 120 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 | m3 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 | m | 372 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 |
|  | 施工临时占地区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 | m | 80 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 | m3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 | m | 172 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 |
|  | 弃渣场区 | 临时排水沟 | 排水 | 每50m作为一个单元工程 | m | 150 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 沉沙池 | 沉沙 | 每10m3作为一个单元工程 | m3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 土袋挡墙 | 拦挡 | 每100m作为一个单元工程 | m | 244 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 植被建设工程 | 工程永久占地区 | 栽植乔木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程(株距4.0m) | m | 960 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） | m | 640 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
|  | 施工临时占地区 | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） | m | 4920 | 50 | 49 | 48 | 97.96 | 96.00 |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 27200 | 14 | 14 | 14 | 100.00 | 100.00 |
|  | 弃渣场区 | 栽植灌木 | 线网状植被 | 每100m作为一个个单元工程（株距1.0m） | m | 3200 | 32 | 31 | 31 | 100.00 | 96.88 |
|  |  | 撒播植草 | 点片状植被 | 每2000m2作为一个单元工程 | m2 | 15000 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 |
| 单元工程数量合计 |  |  | 628 | 621 | 618 | 99.52 | 98.41 |
| 质量等级：共有单位工程5个，分部工程24个，单元工程628个，其中抽查621个，合格618个。 |

## 弃渣场稳定性评估

根据现场踏勘，本项目实际共设置2处弃渣场，其中：1#渣场位于工程区北侧，喇叭河右岸，喇叭河拦河坝与蜂子河拦河坝之间夹角区域，中心地理坐标：北纬30°04'59.47"，东经102°24'54.26"，为临河型渣场，渣场容渣量6.20万m3，实际堆渣量4.22万m3，最大堆高7.0m，属于5级渣场；2#渣场位于工程区南侧，喇叭河右岸，邻近发电厂区，中心地理坐标：北纬30°04'00.47"，东经102°25'23.36"，为临河型渣场，渣场容渣量4.90万m3，实际堆渣量2.28万m3，最大堆高4.5m，属于5级渣场。弃渣场选址周围无公共设施、工业企业、居民点，受项目性质和周边自然环境影响，所选渣场未能避开河道及其管理范围内，不影响行洪安全，渣体及边坡稳定，挡墙结构安全、挡护措施运行正常。

## 总体质量评价

建设单位天全县宋家坪电力有限公司在工程建设前期就高度重视和加强了水土保持工作，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系，水土保持设施的工程质量检验评定资料签字较为齐全。

在整个验收准备阶段，验收评估单位对其余的单位工程及分部工程进行了质量评定及验收。本项目共划分水土保持单位工程5个、分部工程24个，完成水土保持单元工程共计628个，抽查621个，评定合格618个，分部工程合格率100%，单元工程抽查合格率99.52%，所含主控、一般项目、资料达到规范规定及设计要求。经验收的分部质量经设计、施工、业主、监理检查评定为“合格”，观感质量评定为“好”。因此分部工程和单位工程评定为合格。项目法人、设计、监理、施工、运行管理等单位的代表对该工程外观质量进行了评定，评定结果外观质量应得96.0分，实得99.0分。工程资料按有关规定整理，质量保证、质量检验和质量评定资料齐全，本项目单位工程施工质量评定为合格。

综上所述，建设单位天全县宋家坪电力有限公司和验收评估单位一致认为：工程实施的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，各项措施并已起到防治水土流失的作用，达到验收条件。

# 工程初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

本项目所有水土保持措施均在2014年10月~2017年4月期间完成，临时设施均在2017年2~4月逐渐拆除，永久性排水、拦挡、植物措施一直运行至今。

各项水土保持设施建成投运后，由建设单位天全县宋家坪电力有限公司管理。建设单位组织专职人员对完建设施进行定期巡查、检查，若发现相关设施存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。目前，工程区已完成2年自然恢复期，永久性工程和植物措施保持完整，生态现状良好，各项措施起到了防治水土流失的良好作用。

评估组经过审阅设计、施工档案及相关完工资料，并进行了实地查勘，认为：工程水土流失防治在基本维持了批复水保方案的设计框架。建设单位在严格执行设计变更的前提下，根据实际情况对该工程水土保持措施的总体布局和水土保持工程措施的具体变更设计（一般变更）进行适度调整是合理的、适宜的。根据实地抽查复核和回访，调整部位未造成水土流失事故，从目前防护效果和恢复情况来看，拦挡、植被、排水措施能有效发挥保土保水效果，可以有效控制防治部位的水土流失，区域植被覆盖度能满足水土保持要求。

## 水土保持效果

根据前面章节分析可知，本项目施工扰动面积6.06hm2，分为工程永久占地区、施工临时占地区、渣场区共3个区域。

其中，工程永久占地区1.68hm2（乔灌草绿化面积0.52hm2），工程临时占地区2.72hm2（灌草迹地恢复面积2.72hm2），渣场区占地1.66hm2（灌草迹地恢复面积1.50hm2）。本次验收的效益分析和复核指标参考《天全县宋家坪水电站水土保持方案（报批稿）》中的6项效益指标值（参考GB50433-2008）。

根据《监测总结报告》和现场调查，整理统计得出各防治区域水土流失治理的各项指标中的数据，至验收评估时植被生长较好，气候条件适宜植被生长，本工程水土流失防治按建设类项目二级标准执行，防治目标完成情况见表5.2-1。

表5.2-1   水土流失防治目标完成情况

| 指标（试运行期） | 方案确定目标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1扰动土地整治率（%） | 95 | 99.67 |
| 2水土流失总治理度（%） | 90 | 99.59 |
| 3土壤流失控制比 | 1.0 | 2.10 |
| 4拦渣率（%） | 92 | 98.92 |
| 5林草植被恢复率（%） | 97 | 99.58 |
| 6林草覆盖率（%） | 35 | 78.22 |

（1）扰动土地整治率

根据本项目水土保持监测总结报告，工程建设区扰动土地面积6.06hm²，经过治理后工程总的扰动土地整治率达到99.67%。各分区的扰动土地整治率见表5.2-2。

（2）水土流失总治理度

根据本项目水土保持监测总结报告，工程结束时共扰动土地面积6.06hm2，造成水土流失面积4.90hm2，截止2020年8月，工程建设区永久建构筑物面积1.16hm2，水土保持措施面积4.88hm2，累计治理达标面积为4.88hm2，扰动土地整治率达99.67%，超过水土流失二级防治标准95%；水土流失总治理度达99.59％，超过水土流失二级防治标准90%。各分区的水土流失治理度见表5.2-1。

表5.2-2 各分区扰动土地整治率及水土流失总治理度（单位：hm2）

| 项目组成 | 扰动土地面积（hm²） | 水土保持措施防治面积（hm²） | 建构筑物占压面积（hm²） | 造成水土流失面积（hm²） | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | 合计 |  |  |  |  |
| 工程建设区 | 工程永久占地区 | 1.68 | / | 0.52 | / | 0.52 | 1.16 | 0.52 | 100.00 | 100.00 |
|  | 施工临时占地区 | 2.72 | / | 2.72 | / | 2.72 | 0 | 2.72 | 100.00 | 100.00 |
|  | 渣场区 | 1.66 | 0.14 | 1.5 | / | 1.64 | 0 | 1.66 | 98.80 | 98.80 |
| 合计 | 6.06 | / | 4.74 | / | 4.88 | 1.16 | 4.9 | 99.67 | 99.59 |

（3）土壤流失控制比

通过工程区现状调查获知，运行期的土壤侵蚀模数，由于各类措施实施时间不同，以及措施发挥效益的差异，以最后一次调查数据作为最后土壤侵蚀模数，为477t/km²·a，容许土壤侵蚀模数为500t/km²·a，土壤流失控制比为2.10，达到水土流失二级防治标准1。各分区的土壤流失控制比见表5.2-3。

表5.2-3   各分区土壤流失控制比

| 项目分区 | 土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 土壤流失控制比 | 防治目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 工程永久占地区 | 450 | 2.22 | 1 |
|  | 施工临时占地区 | 500 | 2.00 | 1 |
|  | 渣场区 | 480 | 2.08 | 1 |
|  | 小计 | 477 | 2.10 | 1 |

注：各分区土壤侵蚀模数为最后一次监测数据，与项目区的平均侵蚀模数及各分区平均侵蚀模数不同。

（4）拦渣率

通过调查、监测得知，项目开挖、回填平衡后，仍有弃渣产生，建设期总开挖量3.68万m3，土石方回填及利用总量3.68万m3，通过场内平衡，建设期产生弃渣6.50万m3。建设期和试运行期间的实际拦渣量6.43万m3，拦渣率达到98.92%，超过水土流失二级防治标准92%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜恢复林草植被）面积的百分比。

截止监测期结束时，通过调查监测得知，扣除建筑、道路硬化等区域后，工程区内可绿化面积为4.76hm2，已实施绿化面积为4.74hm2（地表绿化），林草植被恢复率为99.58%，实际的林草植被恢复率超过水土流失二级防治目标值97%，达到水土流失防治标准要求。各分区林草植被恢复率见表5.2-4。

（6）林草覆盖率

截止监测期结束时，项目建设区总面积6.064hm2，工程区内已实施林草面积为4.74hm2，林草覆盖率为78.22%，超过水土流失二级防治目标值35%，林草植被达到水土流失防治标准要求。各分区的林草覆盖率见表5.2-4。

表5.2-4各分区林草植被恢复率和林草覆盖率（单位：hm2）

| 项目组成 | 项目建设区 | 植物措施面积 | 可绿化面积（hm²） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 工程永久占地区 | 1.68 | 0.52 | 0.52 | 100.00 | 30.95 |
|  | 施工临时占地区 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100.00 | 100.00 |
|  | 渣场区 | 1.66 | 1.5 | 1.52 | 98.68 | 90.36 |
|  | 合计 | 6.06 | 4.74 | 4.76 | 99.58 | 78.22 |

## 公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失

状况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，针对工程建设的植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的参考依据。

调查结果表明，对本工程水土保持设施的总体效果持满意态度者为28人，占总调查人数的70%，基本满意的10人，占总调查人数的25%。公众参与调查结果表明，工程所在地区周边居民和厂区对该工程总体上赞同和支持。虽然工程在施工过程中产生了一定的水土流失，但经过有效的治理，使施工引发的水土流失影响程度减少至最低，较好地起到了防治水土流失的作用。通过满意度调查，在项目建设实施过程中，建设单位注重水土保持工作的组织与落实，未发生水土流失事故。

# 水土保持管理

## 组织领导

本项目组织领导单位为天全县宋家坪电力有限公司，在工程建设期间，项目法人及现场建设管理机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金管理，有效地控制了工程质量、安全、进度和工程投资。

## 规章制度

建设单位认真贯彻国家有关水土保持方针、政策、法律、法规等，按照国家及地方环境相关标准执行，落实监理办对水土保持工作相关要求。施工单位规范项目部水土保持工作管理，通过培训教育提高全体员工水土保持意识，做到制度明确，规范操作.施工现场做到定人、定岗、定责，确保施工现场及员工生活驻地水土保持工作顺利展开，增强施工区域内水土保持管理水平，确保施工建设期间不影响周围环境。通过建立各项水土保持管理制度，使水土保持管理工作有章可循，有效地推动了相关工作的顺利进行。

## 建设管理

工程招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》及水利部《水利工程建设项目招标投标管理规定》（14号令）等法律、法规要求，本着“公开、公平、公正和诚信”的原则，实行公开招标。

主体工程自2019年3月开工，2020年8月完工，建设期共18个月，主体工程施工单位和水土保持工程施工单位均为中国水利水电第一工程局有限公司，施工单位依照合同、批复的方案、主体设计完成了与主体工程配套的相关水土保持内容，实施的各项水土保持措施质量合格，符合要求。

## 水土保持监测

建设单位在工程开展初期进行了水土保持自主监测工作，在施工期间由建设单位和主体监理单位共同执行了该项目的水土保持自主监测工作，对施工过程中的临时措施拦挡、排水、遮盖、施工后期的迹地恢复等环节进行了重点跟踪，并将监测情况反馈于施工单位，施工单位根据监测进行工艺优化及调整。

为保证本项水土保持工作开展的全面性、针对性，调查工程建设区的水土流失现状及是否存在流失隐患，保证工程的正常运行，2020年7月，建设及运行管理单位委托监测单位四川恒得复生态科技有限公司进行工程区水土流失现状监测和施工期回顾性调查监测，此外，监测单位于2020年7月~2020年8月期间对工程建设区水土流失现状情况进行监测，采用地面观测法和调查监测法，主要调查工程区水土流失现状、植被恢复情况、拦挡及截排水等水土保持设施措施运行情况，总体上大部分水土保持设施均运行良好，工程建设区内基本不存在水土流失隐患。

## 水土保持监理

本工程主体工程监理单位四川锦欣工程建设监理有限公司，水土保持设施的工程监理未进行单独招投标，水土保持监理内容纳入主体监理同步执行。

监理单位制定了技术文件审核、审批制度、原材料、设备检验制度、工程

质量检验制度、工程计量付款签证制度等监理制度，编制了水土保持监理规划、

细则等前期文件，过程中采取现场记录、发布文件、巡视检验、跟踪检测和平

行检测等监理方法对工程质量进行把控。对工程建设中发现的问题及时与天全县宋家坪电力有限公司进行沟通，及时解决。

监理进度控制：①监理委托合同签订以后，立即组织有经验的监理工程师

根据审查批准的工程总进度计划，编制本标段的总进度计划，并由此确定控制性施工项目及其工期和阶段性控制工期目标，并以此作为监理的进度控制依据。在总工期不变的前提下，进一步优化进度计划，提出工程的施工计划报业主批准； ②认真审查施工承包人提交的施工方案、技术措施、施工措施和施工组织设计，实地检查施工前的各项准备工作，发现问题及时指令承包人予以改进，以排除各种可能影响施工进度的因素； ③在施工过程中，监理人员坚持对施工承包人实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号及其设备状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录，当发现不能满足施工进度要求时，及时向承包人发出进度指令，要求限期采取措施予以解决； ④监理工程师经常检查、督促施工承包人按有关施工的规范、规程的规定施工，搞好文明施工和安全施工，防止因出现质量、安全、环保事故而影响工程进度。

投资控制：①工程计量控制。会同承包人共同进行工程量计量：或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇兑和总体量测，核实该项目的最终计量工程量；监理工程师发现计量有误，要求承包人重新进行必要的修正和调整。重新进行审核、计量。②付款申请和审查。对被认可计时结果，监理机构按要求受理承包人提交的付款申请。

监理单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）进行项目划分，根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）进行单位工程与分部工程的质量评定。验收阶段，验收单位、建设单位并对水土保持项目逐项检查均符合设计要求及规范规定，评估的水土保持单位工程4个、分部工程18个，水土保持单元工程753个。抽查单元工程743个，占总实施单元工程的98.67%，单元工程评定合格732个，单元工程抽查合格率98.52%，所含主控、一般项目、资料达到规范规定及设计要求。

## 水行政主管部门监督管理落实情况

本工程在建设过程中，天全县宋家坪电力有限公司根据批复的水土保持方案及施工图计完成了各项水土保持措施。建设单位天全县宋家坪电力有限公司积极同天全县水行政主管部门沟通联系，也得到了各级水行政主管部门的重视，该工程施工期未发生水土流失事故，也未收到相应的水土流失投诉事件。

## 水土保持补偿费缴纳情况

2008年11月，雅安市水利局以《关于天全县宋家坪水电站水土保持方案报告书的批复》（雅水函[2008]79号）对本项目水土保持方案进行批复，批复的水保方案计征补偿费2.09万元。

受2013年4月20日庐山地震的影响，四川省人民政府颁发《四川省人民政府关于支持庐山地震灾后恢复重建政策措施的意见》（川府发[2014]37号）文，从2013年4月1日至2016年3月31日对重灾区的企业、单位或个人免收水土保持补偿费。

经与雅安市水行政主管部门沟通确认，本项目所在的天全县属于庐山地震重灾区，本项目水土保持补偿费属于免征范畴，水土保持补偿费的免征符合水土保持验收流失要求。

## 水土保持设施管理维护

本项目水土保持设施建设主要基于批复的水土保持方案及施工图设计，在2017年4月施工单位完成各项水土保持设施建成后，各项水土保持设施运行交由建设单位天全县宋家坪电力有限公司管理，工程区的目前现存的水土保持设施均为永久性工程措施和临时措施，主要包括拦渣墙、渣场截排水沟、厂区乔灌草绿化带、渣场灌草绿化等。

在工程建成后，管理运营单位（建设单位）将组织专职人员对完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，各项设施保持完整，起到了良好的水土流失防治作用。

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，具有良好的保水护土功能，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

# 结论

## 结论

### 水土保持“三同时”制度落实情况

前期投资建设单位天全县宋家坪电力有限公司按照水土保持法律法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托雅安市水利水电勘测设计研究院开展了工程水土保持方案编报工作，并取得雅安市水利局对本工程水土保持方案的批复；后续设计阶段委托四川君信工程项目管理咨询有限公司进行了施工图设计，水土保持纳入到水土保持设计专章；工程建设中，施工单位按照水土保持方案的要求布设了水土保持措施，并在施工过程中制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。同为主体工程和水土保持工程施工单位的中国水利水电第一工程局有限公司在该项目的建设过程中，依据批复的水土保持方案及初步设计中的水土保持相关内容，结合工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程。

### 水土保持措施质量情况

项目建设及运行单位天全县宋家坪电力有限公司已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际情况分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施；经自验核查各单位工程、分部工程质量全部合格，单元工程抽查合格率达到99.52%，达到了水土流失防治要求。

### 水土流失治理效果

本项目通过水土保持措施治理后，项目建设区内扰动土地整治率为99.67%（目标值＞95%），水土流失总治理度为99.59%（目标值＞90%），土壤流失控制比达到2.10（目标值1.0），拦渣率为98.92%（目标值92%），林草植被恢复率99.58%（目标值97%），林草覆盖率78.22%（目标值35%），各项指标均达到目标要求，工程水土保持基础效益良好。六项指标值均达到方案设计的防治目标值，工程建设的水土流失治理达到了建设类二级标准的防治目标。

### 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程各项水土保持措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由建设单位负责管理和日常维护，管理运行单位组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

综上所述，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；运行期间管理维护责任落实。基本符合水土保持设施验收条件。

## 遗留问题安排

（1）建设单位在整理、完善水土保持设施自主验收资料后，根据四川省水利厅川水函[2018]887号文、水利部水保[2019]160号文、水利部办水保[2019]172号文所要求的水土保持验收备案流程进行网上公示，之后将验收材料提交至成都市天全县水行政主管部门备案。

（2）项目完成水土保持验收报备后，建设单位应持续加强工程建设区水土保持设施的巡查和监测工作，预防地质灾害，确保水土保持设施在工程竣工验收后能长期有效运行。

（3）项目完成水土保持验收报备后，建设单位应及时归档各类报备材料，建设单位应对项目区的水土保持作长期的宣传，并积极接受各级水行政主管部门的监督检查。

# 附件及附图

## 附件

1、项目建设及水土保持大事记；

2、项目立项（审批、核准、备案）文件；

3、水土保持方案、重大变更及其批复文件；

4、水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、核准）资料；

5、水行政主管部门的监督检查意见（无）；

6、分部工程和单位工程验收签证资料；

7、重要水土保持工程单位工程验收照片；

8、其他有关资料（无）。

## 附图

1、主体工程总平面图；

2、水土流失防治责任范围图及水土保持措施布设竣工验收图；

3、项目建设前、后遥感影像图（本工程不涉及）；

4、其他相关图件

4-1：蜂子河拦河坝平面及剖面图；

4-2：喇叭河拦河坝平面及剖面图。

# Text boxes

宋家坪水电站